## Slide 2
Pronósticos meteorológicos y oceanográficos
para la actividad maritima en Colombia

## Slide 3
SMPOM
SPOA
PRODUCTOS
FUTUROS DESARROLLOS
Oceanografía
Meteorología
Acoplamiento de Modelos
Validación

## Slide 4
Sistema de Medición de Parámetros
Oceánicos y de Meteorología Marina - SMPOM
Es una red de monitoreo de variables oceanográficas y meteorológicas. Compuesta por diferentes tipos de sensores, midiendo en tiempo real, dispuestos en el Caribe colombiano.

## Slide 5
Sistema de Medición de Parámetros
Oceánicos y de Meteorología Marina - SMPOM
SMPOM
Hs – Tp – DP - Espectro
Temp – Presión – Precipitación - viento
Nivel del mar
Estación receptora GOES

## Slide 6
Sistema de Medición de Parámetros
Oceánicos y de Meteorología Marina - SMPOM
Boyas de Oleaje Direccional
Altura (máxima, promedio, significante)
Periodo (pico, 13)
Estaciones Meteorológicas Automáticas
Temperatura (Máxima, Promedio)
Presión
Estaciones Mareográficas
Recepción GOES
Estación terrestre
Nivel del mar
Dirección (promedio, predominante)
Espectro
Precipitación
Viento (dirección, velocidad)

## Slide 7
Sistema de Medición de Parámetros
Oceánicos y de Meteorología Marina - SMPOM
Boyas Oleaje Direccional
Altura (máxima, promedio, significante)
Periodo (pico, 13)
Dirección (promedio, predominante)
Espectro
Estaciones Meteorológicas Automáticas
Temperatura (Máxima, Promedio)
Presión
Precipitación
Viento (dirección, velocidad)
Estaciones Mareográficas
Nivel del Mar
Estación Terrestre
Recepción antena GOES

## Slide 8
Sistema de Medición de Parámetros
Oceánicos y de Meteorología Marina - SMPOM
Boyas de Oleaje Direccional Instaladas (7)
Boyas oceanográficas planeadas (2)
Estaciones Meteorológicas DIMAR (3)
Estación Terrena de Recepción
Satelital GOES Bogotá (1)
Estaciones Mareográficas COI (2)
2006 - Inicio
Crecimiento del sistema
Y seguimos avanzando!

## Slide 9
Sistema de Medición de Parámetros
Oceánicos y de Meteorología Marina - SMPOM
Toma de datos en campo
estación meteorológica
Satélite GOES
Estación terrena de recepción DIMAR
Satélite INMARSAT D+
CIOH
CCCP
Toma de datos en el mar Boya de Oleaje Direccional
Administración
de los datos
DIMAR Bogotá
CANALES
DEDICADOS
Generación
De Productos

## Slide 10: http://www.cioh.org.co/meteorologia/index.php
Sistema de Medición de Parámetros
Oceánicos y de Meteorología Marina - SMPOM
Tiempo
Observaciones
Oleaje
Meteorológicas
Imágenes de satélite

## Slide 11: http://www.cioh.org.co/meteorologia/index.php
Sistema de Medición de Parámetros
Oceánicos y de Meteorología Marina - SMPOM
Tiempo
Observaciones
Oleaje
Meteorológicas
Imágenes de satélite

## Slide 12: http://www.cioh.org.co/meteorologia/index.php
Sistema de Medición de Parámetros
Oceánicos y de Meteorología Marina - SMPOM
Tiempo
Observaciones
Oleaje
Meteorológicas
Imágenes de satélite

## Slide 13: http://www.cioh.org.co/meteorologia/index.php
Sistema de Medición de Parámetros
Oceánicos y de Meteorología Marina - SMPOM
Tiempo
Observaciones
Oleaje
Meteorológicas
Imágenes de satélite

## Slide 14
Sistema de Predicción Oceanográfica y Atmosférica - SPOA
Es una organización sistemática y automatizada de información que permite acoplar modelos numéricos de ultima generación para obtener resultados de pronostico de oleaje, vientos, presión y precipitación, en escalas regional y local y con resolución temporal de 120 horas. Con la finalidad de generar alertas tempranas a la comunidad marítima.

## Slide 15
Sistema de Predicción Oceanográfica y Atmosférica – SPOA
Malla de calculo esférica – 18 Km
Viento (WRF).
∆T (WRF).

## Slide 16
Sistema de Predicción Oceanográfica y Atmosférica – SPOA

## Slide 17: http://www.cioh.org.co/meteorologia/index.php
Tiempo
Pronosticos a 24h costa caribe
Meteorología Cartagena
Meteorología caribe
Oleaje Mar Caribe
Pronosticos Extendidos
Altamar
Principales Puertos
Fenómenos Adversos
Viento principales puertos
Marea
Sistema de Predicción Oceanográfica y Atmosférica – SPOA

## Slide 18: http://www.cioh.org.co/meteorologia/PreCaAltamar.php
Tiempo
Pronosticos a 24h costa caribe
Meteorología Cartagena
Meteorología caribe
Oleaje Mar Caribe
Pronosticos Extendidos
Altamar
Principales Puertos
Fenómenos Adversos
Viento principales puertos
Marea
Sistema de Predicción Oceanográfica y Atmosférica – SPOA

## Slide 19: http://www.cioh.org.co/meteorologia/PreCaMaritima.php
Tiempo
Pronosticos a 24h costa caribe
Meteorología Cartagena
Meteorología caribe
Oleaje Mar Caribe
Pronosticos Extendidos
Altamar
Principales Puertos
Fenómenos Adversos
Viento principales puertos
Marea
Selección del puerto
Sistema de Predicción Oceanográfica y Atmosférica – SPOA

## Slide 20: http://www.cioh.org.co/meteorologia/PreCaMaritima.php
Tiempo
Pronosticos a 24h costa caribe
Meteorología Cartagena
Meteorología caribe
Oleaje Mar Caribe
Pronosticos Extendidos
Altamar
Principales Puertos
Fenómenos Adversos
Viento principales puertos
Marea
Selección del puerto
Sistema de Predicción Oceanográfica y Atmosférica – SPOA

## Slide 21: http://www.cioh.org.co/meteorologia/CaribWan.php
Tiempo
Pronosticos a 24h costa caribe
Meteorología Cartagena
Meteorología caribe
Oleaje Mar Caribe
Pronosticos Extendidos
Altamar
Principales Puertos
Fenómenos Adversos
Viento principales puertos
Marea
Selección fecha pronóstico
Sistema de Predicción Oceanográfica y Atmosférica – SPOA

## Slide 22
Sistema de Predicción Oceanográfica y Atmosférica – SPOA
Malla de calculo rectangular – 6 Km
Viento GFS

## Slide 23: http://www.cioh.org.co/meteorologia/wrf.php?t=lt
Tiempo
Pronosticos a 24h costa caribe
Meteorología Cartagena
Meteorología caribe
Oleaje Mar Caribe
Pronosticos Extendidos
Altamar
Principales Puertos
Fenómenos Adversos
Viento principales puertos
Marea
Selección variable
Sistema de Predicción Oceanográfica y Atmosférica – SPOA

## Slide 24: http://www.cioh.org.co/meteorologia/wrf.php?t=lt&dom=d02
Tiempo
Pronosticos a 24h costa caribe
Meteorología Cartagena
Meteorología caribe
Oleaje Mar Caribe
Pronosticos Extendidos
Altamar
Principales Puertos
Fenómenos Adversos
Viento principales puertos
Marea
Selección variable
Sistema de Predicción Oceanográfica y Atmosférica – SPOA

## Slide 25: http://www.cioh.org.co/meteorologia/vientos.php?vi=bar
Tiempo
Pronosticos a 24h costa caribe
Meteorología Cartagena
Meteorología caribe
Oleaje Mar Caribe
Pronosticos Extendidos
Altamar
Principales Puertos
Fenómenos Adversos
Viento principales puertos
Marea
Selección del puerto
Sistema de Predicción Oceanográfica y Atmosférica – SPOA

## Slide 26
Sistema de Predicción Oceanográfica y Atmosférica – SPOA
En Desarrollo

## Slide 27
Sistema de Predicción Oceanográfica y Atmosférica – SPOA
Barranquilla
Puerto Bolívar
Urabá
Providencia

## Slide 28: Menú Principal/Submenú Climatología
Caribe
Información sobre el comportamiento climático general en el Mar Caribe de algunos fenómenos meteorológicos intraestacionales y de las épocas climáticas que se presentan sobre esta región.
Boletín Meteomarino Mensual del Caribe Colombiano/ISSN 2339-4099
Publicación que describe el comportamiento mensual de diferentes fenómenos meteorológicos que afectan al Mar Caribe y litoral Caribe colombiano, así como el comportamiento de las variables meteorológicas y oceánicas observadas por el sistema de monitoreo (http://issuu.com/dimarcolombia/docs/boletin_caribe_final).
Pronostico Climático del Caribe Colombiano/ISSN-2339-4129
Publicación que da a conocer un pronóstico a largo plazo sobre las condiciones meteorológicas y oceanográficas del Caribe colombiano
(http://issuu.com/dimarcolombia/docs/pronostico_climatico_final)..
El submenú Climatología se divide en tres componentes:
Caribe
Boletín Meteomarino Mensual
Pronóstico mensual
Productos

## Slide 29: Menú Principal/Submenú Climatología
El CIOH, a través del Área de Oceanografía Operacional, realiza una descripción mensual del comportamiento de los diferentes parámetros meteorológicos y oceánicos. Para cumplir con este propósito Dimar cuenta con un Sistema de Medición de Parámetros Oceanográficos y Meteorológicos (SMPOM).
Productos

## Slide 30: Menú Principal/Submenú Climatología
Publicación que presenta un pronóstico a largo plazo de las condiciones meteorológicas y oceanográficas esperadas para el Caribe colombiano. Para su elaboración se utilizan resultados de diferentes modelos usados por centros internacionales encargados de vigilar, estudiar y predecir el clima global, entre las que se encuentran la International Reshearch Institute for Climate and Society (IRI), el Climate Prediction Center of the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) y la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).
Productos

## Slide 31: Menú Principal/ Submenú Temporada Ciclónica
Pronóstico de Huracanes
Ofrece información acerca de la temporada ciclónica para cada año. Estos pronósticos son elaborados por otras entidades especializadas en el tema .
Comunicado Especial
Informes particulares acerca de las condiciones actuales de un huracán y el pronóstico del comportamiento del mismo, su intensidad y trayectoria.
El submenú Temporada Ciclónica se subdivide
en dos componentes:
Pronóstico de Huracanes
Comunicado especial
Productos

## Slide 32: Alerta sobre fenómenos adversos en el Mar Caribe
Esta alarma es una herramienta utilizada en este portal web para informar a los usuarios que se encuentra o está en desarrollo un fenómeno adverso sobre el Mar Caribe (frente frío, onda tropical, onda del este, entre otros), generando un incremento en el riesgo de las actividades marítimas.
Este indicador se manifiesta con su ícono titilante activado.
Productos

## Slide 33: Links de acceso
Productos y Servicios | Dirección Web
Observaciones meteorológicas | http://www.cioh.org.co/meteorologia/ObCosteras1.php
Observaciones de oleaje | http://www.cioh.org.co/meteorologia/ObMaritimasIndex.php
Pronósticos de altamar | http://www.cioh.org.co/meteorologia/PreCaAltamar.php
Pronósticos para los principales puertos | http://www.cioh.org.co/meteorologia/PreCaMaritima.php
Boletín Meteomarino Mensual del Caribe Colombiano | http://www.cioh.org.co/meteorologia/ResumenClimatologico.php
Pronóstico Climático del Caribe Colombiano | http://www.cioh.org.co/meteorologia/PronosticoClimatologico.php
Pronóstico de la altura de la ola para el Mar Caribe a 120 horas | http://www.cioh.org.co/meteorologia/CaribWan.php
Pronóstico del comportamiento del viento a 120 horas en los principales puertos colombianos | http://www.cioh.org.co/meteorologia/vientos.php
Productos

## Slide 34
Futuros Desarrollos
Centro Nacional de Alerta de Tsunami - CNAT
Creación de la capacidad de predecir el desplazamiento y la afectación de olas de tsunami, a fin de apoyar al estado en temas de gestión del riesgo.
Alcanzar mejor detalle (resolución) en los pronósticos operacionales actuales, a fin de que sean utilizados como herramienta fundamental para el planeamiento de las operaciones portuarias.
Pronosticos Operacionales para Operaciones Portuarias - POOP