Ministère des transports 					Travail - Justice - Solidarité

Direction nationale de la météorologie

Thème :

SYSTEME AUTOMATIQUE D’OBSERVATION METEOROLOGIQUE EN GUINEE

AUTOMATIC WEATHER OBSERVING

SYSTEM IN GUINEA

Présenté par Madame Fanta Traoré

Chargée des instruments classiques de

la Météorologie Nationale

BP 566 Conakry Rép de Guinée

Tel : 224 60545485

Août 2008

Abstract

Utilization of an Automatic Weather Observation System (AWOS) in Guinea.

(To be presented by TRAORE Fanta from Guinea)

For all economic activities meteorological applications related need precise date and products in required frequency for an adequate network density. Our country, having an area of 245 857 km² owns nearly 45 classic Stations, among them 12 Syncope, 24 climatological stations, 7 agro met stations, a radio sounding station and a maritime station.

This national network is enhanced by 4 automatic stations installed for specific needs in a hydroelectric dam at Garafiri area, near mining zone of Sangarédi and along Milo part of Niger river. Observations done in the defined network helps recording meteorological and climatological information and detecting climatic anomalies at the national and regional levels. But he is not sufficient to face precisely the problem of Data quality, especially in the field of Air Navigation.

So lately in June 2004 AWOS type VAISSALA MIDAS IV is installed at the Conakry Airport at around 200 m from the main conventional met station. A statiscal analysis has been wind, pressure and rainfall were concerned in a series of 500 data. Except for the humidity, where values are underestimated, graphics of other parameters show good coincidences. All outputs will be shown in poster and sensor characteristics described.

I 	RESEAU METEOROLOGIQUE NATIONALE:

SITUATION ACTUELLE

Le  réseau  national  de  guinée  existe  depuis une trentaine d’années

A l’heure actuelle, le réseau se compose de stations synoptiques, climatologiques, agrométéorologiques  et des postes pluviométriques.

Ce réseau se compose de 45 dont:

- 12 Stations synoptiques dont 5 stations principales qui fonctionnent 24h/24h

- 7 stations synoptiques secondaires dites fonctionnant de 6 heures à 18 heures

- 17 Stations climatiques avec un régime de 6 h 18h

- 6 Stations agrométéorologiques. Les observations sont faites 3 fois par jour 06heures, 12heures, et 18heures.

- 1 station de radio sondage à Conakry.

- 1 station de Météorologie maritime à Conakry et

- 135 postes pluviométriques environ avec un fonctionnement plus ou moins régulier.

Au regard de la nécessité de concentrer les données le plus rapidement possible avec une fréquence d’observation plus élevée suivant les exigences des utilisateurs notamment dans le secteur aéronautique  d’une part, et d’autre part dans les zones difficilement accessibles comme les stations situées aux abords des fleuves et en mer ;  Le service météorologique de Guinée à l’image d’autre pays s’oriente de plus en plus vers les stations automatiques. Ainsi, dans le Bassin du Niger, un certain nombre de stations ont été déjà installé.

Pour ces stations  la transmission se fait par satellite ce qui empêche de disposer des données sur le site

En outre, les décharges électriques (foudre) sont fréquentes dans notre zone d’où la nécessité  de disposer de stations plus robustes

Dans le réseau de base classique, l'équipement actuel des stations d’observation du pays est  ancien et de sources d’acquisition diverses( dons).

De nombreux équipements d'observations et de mesures ont plus de vingt (20) ans d'âge. Le manque de pièces de rechange et de consommable représente de ce fait  une des principales difficultés au bon fonctionnement des stations. Ainsi, les enregistreurs sont souvent inopérants par manque de diagrammes. Dans tous les réseaux, on déplore le manque des appareils à vent, de rayonnement, de température dans le sol, de la mesure de l’évaporation par le bac etc.…

APPROCHE DE SOLUTIONS

Au regard de toutes les difficultés ci-dessus énumérées la DNM a opté pour l’introduction progressive des stations automatiques

En effet, l'amélioration de la densité des Réseaux qui constitue une des priorités , doit être menée de pair avec une modernisation des installations vétustes. Cette dernière doit permettre:

- De minimiser l'intervention humaine, souvent contraignante et source d'erreurs dans la pratique des mesures;

- D'enregistrer les observations sur un support qui permette un traitement automatique à l'aide de moyens informatiques modernes.

De bénéficier si besoin, d'une transmission fiable, sûre et pratique, permettant de recevoir les informations sous forme digitale et un autocontrôle des appareils.

A long terme, si la phase de saisie manuelle avec tous ses risques d'erreurs se trouve ainsi court-circuitée, il est envisagé de doter le service d’un dispositif informatique adéquat et suffisant.

A côté des tâches d'acquisition de données, se développeront parallèlement les applications météorologiques et agroclimatologiques  pour lesquelles les demandées sont multiples.

C’est dans le souci de cette amélioration du réseau en qu’en 2004 à l’Aéroport de Conakry, depuis il est installé une station automatique qui mesure la température, la pression, les précipitations, etc.…

Au vu des résultats obtenus avec cette station, il est envisagé dans le cadre d’un projet d’installer bientôt un Système Intégré d’Observation Météorologique d’Aérodrome (SIOMA). Cette station intégrera outre les paramètres météorologiques classiques, les systèmes de mesure de visibilité et de hauteur de la base des nuages. Les capteurs  sont placés aussi bien dans le parc à instruments que le long de la piste.

De ce fait, il sera prévu 3 appareils de mesure de vent, un transmissiomètre, un télémètre de nuage etc.

Les données recueillies seront traitées et diffusées aux différents usagers de l’Aéroport à savoir, l’observation, le service de la protection aéronautique, et la tour de contrôle.

# CARACTERISTIQUE TECHNIQUES DES CAPTEURS DE LA STATION

| Instruments | Caractéristiques | Unité de mesure | Etendue de l’Echelle | Précision | Sensibilité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Températures T/ Td Humidité | Humicap 180 R HMP45D plymer sensor | °c % | -40 à 60 0,8 à 100 | +/- 0,4 +/- 1 |  |
| Précipitations | RG13/RG13H | mm |  |  | 0,2mm |
| Pression | PTB220/PMT16A | hpa | 500 à 1100 | 0,15 | 0,1 |
| Direction Vent | Optoelectronic | degré | 0 à 360 | +/- 3 | 5,6 |
| Vitesse du vent | Optoelectronic | M/s | 0,4 à75 |  | 0,1 |
| Instruments | Caractéristiques | Unité de mesure | Etendue de l’Echelle | Précision | Sensibilité |
| Températures T/ Td Humidité | Humicap 180 R HMP45D plymer sensor | °c % | -40 à 60 0,8 à 100 | +/- 0,4 +/- 1 |  |
| précipitations | RG13/RG13H | mm |  |  | 0,2mm |
| Pression | PTB220/PMT16A | hpa | 500 à 1100 | 0,15 | 0,1 |
| Direction Vent | Optoelectronic | degré | 0 à 360 | +/- 3 | 5,6 |
| Vitesse du vent | Optoelectronic | M/s | 0,4 à75 |  | 0,1 |
| Instruments | Caractéristiques | Unité de mesure | Etendue de l’Echelle | Précision | Sensibilité |
| Températures T/ Td Humidité | Humicap 180 R HMP45D plymer sensor | °c % | -40 à 60 0,8 à 100 | +/- 0,4 +/- 1 |  |
| précipitations | RG13/RG13H | mm |  |  | 0,2mm |
| Pression | PTB220/PMT16A | hpa | 500 à 1100 | 0,15 | 0,1 |
| Direction Vent | Optoelectronic | degré | 0 à 360 | +/- 3 | 5,6 |
| Vitesse du vent | Optoelectronic | M/s | 0,4 à75 |  | 0,1 |

# Conclusion

Les mesures comparatives de la pression et du vent provenant de deux stations (automatique et classique) et celles obtenues des aéronefs ont fait l’objet d’interprétation, de comparaison et d’analysées.

Les mesures comparatives des données de la pression ( QNH ), de la direction et de la vitesse du vent des aéronefs et des deux stations sont en général d’une homogénéité satisfaisante avec quelques décalages des données de la direction du vent observées à celles des aéronefs et de la station automatique.

Par Contre, pour la température, la pression, le point de rosée et la force du vent, les graphiques confirment une homogénéité satisfaisante des relevés de deux stations.