| WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION ----------------------------- REGIONAL ASSOCIATION I FIFTH SESSION OF THE REGIONAL ASSOCIATION I WORKING GROUP ON PLANNING AND IMPLEMENTATION OF THE WWW NAIROBI, KENYA, 25-29 September 2006 |  | DPFS/RA I/WG-PIW/Doc. 5.2(6) (14.IX.2006) --------------------- ENGLISH only |
| --- | --- | --- |

# CODES MATTERS AND MIGRATION TO TDCF

Status of implementation of TDCF in Dakar RSMC

Submitted by Mr Mamadou Watt – Chief of Meterological Service of ASECNA Representation in Senegal

_______________________________________________________________

Summary and Purpose of Document

Cette note fait le point sur les progrès réalisés par le CMRS de Dakar dans le domaine du codage de données en code CREX.

ACTION PROPOSEE

La réunion est invitée à prendre note des informations contenues dans ce document et faire des recommandations permettant au CMRS de Dakar d’assurer une bonne mise en œuvre des CDT.

## DISCUSSION

I/  INTRODUCTION

I-1 Les lignes de grains (LDG) sont les phénomènes météorologiques les plus violents qu’on observe en Afrique de l’Ouest.

I-2 Elles ont attiré l’attention des météorologistes en 1940, mais depuis les années 1970, l’avènement de l’ère sattelitaire et la mise en œuvre d’expériences internationales ont permis d’améliorer la connaissance des lignes de grains.

# II/ DESCRIPTION GENERALE

II-1Les photos satellites montrent que les lignes de grains se présentent sous forme de masses nuageuses très brillantes, de forme circulaire dont le bord  Ouest  est délimité par un axe convexe très net, tandis que le bord Est plutôt diffus et irrégulier.

II-2 Elles se forment en Eté boréal sur le continent Africain entre 06N et 17N sur des zones privilégiées (Lac Tchad).

II-3 Pour un observateur au sol, la LDG a les caractéristiques d’un gros nuage d’orages, masse sombre formée de CB venant de l’Est.

II-4 Leur arrivée à la station se manifeste par un renforcement très brusque du vent qui peut passer de 15 à 30 m/s en quelques minutes et s’accompagner d’un changement de direction.

II-5 Il y a une augmentation de la pression, une baisse de la température de 1 à 10 °C, une pluie intense de 10 à 30 minutes environ.

II-6 Les LDG ont des durées de vie de quelques heures (6 - 12 h) à quelques jours et une vitesse de propagation de l’ordre de 10 à 15 m/s.

II-7 La superficie moyenne occupée par une ligne de grains est estimée par Martin et Schreiner (1981) à 200 000 km2 .

III- MESSAGE SIGMET DES LIGNES DE GRAIN

III-1 Un message SIGMET (sous format alphanumérique) est diffusé lorsqu’une ligne de grain est observée dans la zone de responsabilité du Centre de Veille Météorologique (CVM) de Dakar

III-2 Exemple de chiffrement de la ligne de grain   observée le 23/08/2005 à 17h50mn

GOOO SIGMET 1 VALID 231750 /232150  GOOY-

GOOO DAKAR TERRESTRE  FIR/UIR EMBDTS OBS 1750Z  N1500 W01000  N1900 W00840 N100 W01220  MOV  WSW  20KT  INTSF BURST EXPECTED 36KT RAIN EXPECTED  20MM/H=

IV-MIGRATION VERS LES CODES DETERMINES PAR LES TABLES

IV-1 Dans le cadre de la migration vers les codes déterminés par les tables, le CMRS/CVM de Dakar procède à des essais de codage de ces messages SIGMET en code CREX .

Le message de l’exemple ci-dessus doit être chiffré de la façon suivante:

CREX++

T00020412// A007001 P00012000 U00 S001 Y20050823 H1830 D16060++

2005 08 23 17 50 1500 –01000 250 00010 1900 –00840 1100 –01220 04 02 0018 0020++

7777

T00020412// =	00 = Master table for meteorology

02 = CREX edition number

04 = BUFR edition number

12 = version table of BUFR/CREX

// = No local table

A007001 = 	007 = Synoptic features

001 = Squall Line

P00012000 =	00012 = Originating Centre = Dakar

000 = No sub-centre

U00 =	00 = Sequence number of message, = 0 = first

S001 =	001 = number of sub-sets in the report = 1

Y20050823	 =	Date of the message = year, month, day

H1830	 =	Hour of the message = hour, minute

D16060	Common sequence defining Squall line (type 1)

Time of observation:

D01011 Date:

2005 	= Year

08	= Month

23	= Day

D01012 Hour:

17	= Hour

50	= Minute

Position of Squall Line Centre:

B05002 Latitude:

1500 =	15 deg. North

B06002 Longitude:

-01000 =	10 deg. West

B19005 Direction of moving feature:

250 =	250 degrees (towards west-south west)

B19006 Speed of moving feature:

00010 =	10 m/s

Amplitude of feature, from most external point to centre point:

North side:

B05002 Latitude:

1900 =	19 deg. North

B06002 Longitude:

-00840 =	8 deg. 40 West

South side:

B05002 Latitude:

1100 =	11 deg. North

B06002 Longitude:

-01220 =	12 deg. 20 West

Evolution of feature:

B04074 Period of validity

04=             4 hours

B20028 Expected change in intensity

02 =	Intensification

B11041 maximum burst expected:

0018 =	18 m/s

B13055 intensity of rain expected:

0020 =	20 mm/h

Code table 0 20 028

Expected change in intensity

| Code figure |  |
| --- | --- |
| 0 | Stability |
| 1 | Diminution |
| 2 | Intensification |
| 3 | Unknown |
| 4-14 | Reserved |
| 15 | Missing value |

IV-2 Exemple de chiffrement de la ligne de grain du 30/07/2006 à 08h00mn

KTLG01  GOOY 300830

CREX++

T00020412// A007001 P00012000 U00 S001 Y20060730 H0830 D16060++

2006 07 30 08 00 1525 –01430 270 00010 1713 –01333 1414 –01432 04 00 //// ////++

7777

V-CONCLUSION

La mise en œuvre du chiffrement des messages par le biais des codes déterminés par les tables contribuera efficacement à l’échange sûr et rapide des données météorologiques .

ANNEXE    Sequences proposed for CBS 2006 :

ADD CREX SEQUENCES FOR CODING OF SQUALL LINES IN WEST AFRICA IN CREX

Definition of squall line (by 3 points)

D16060	D01011 Date of observation

D01012 Hour of observation

Position of Squall Line Centre:

B05002 Latitude

B06002 Longitude

B19005 Direction of moving feature

B19006 Speed of moving feature

Amplitude of feature, from most external point to centre point:

North side:

B05002 Latitude:

B06002 Longitude:

South side:

B05002 Latitude

B06002 Longitude

B20028 Evolution of feature

B11041 maximum burst expected

B13055 intensity of rain expected

Definition of squall line (by more than 3 points)

D16061	D01011 Date of observation

D01012 Hour of observation

Position of Squall Line Centre:

B05002 Latitude

B06002 Longitude

B19005 Direction of moving feature

B19006 Speed of moving feature

Amplitude of feature, from most external point to centre point:

North side:

R02000 Define delayed replication of next 2 descriptors:

B05002 Latitude

B06002 Longitude

South side:

R02000 Define delayed replication of next 2 descriptors:

B05002 Latitude

B06002 Longitude

B20028 Evolution of feature

B11041 maximum burst expected

B13055 intensity of rain expected