ORGANISATION  METEOROLOGIQUE MONDIALE       RCM-SMT/ARI 2006/Doc. 3.5(1)

-----------------------------------------------------------

ASSOCIATION REGIONALE I (AFRIQUE)

------------------------------------------------                                         POINT: 3.5

REUNION DE COORDINATION DE LA MISE

EN ŒUVRE DU SMT

DAKAR, 28 FEVRIER-3 MARS 2006

PROCEDURES D’EXPLOITATION   DU SMT

Résumé et Objet du document Ce document contient les conclusions d’une enquête technique menée par le coordonnateur du CRT de Dakar qui avait pour but de faire le point sur certaines procédures opérationnelles du SMT utilisées au CRT de Dakar et dans ses CMN associés. Cette enquête, entreprise par le GASO des systèmes et services d’information sur recommandation de la CSB, est une consultation technique avec des experts des CRT (en particulier les points focaux des CRTs) pour estimer la situation de certaines procédures d’exploitation du SMT.

Mesures  Proposées

La Réunion est invitée :

- à noter des renseignements exposés dans le présent document ;

- à examiner les propositions de recommandations en vue de leur adoption.

    - Estimation de la situation de certaines procédures d’exploitation du SMT

| Etat de la situation de certaines procédures d’exploitation du SMT au CRT de Dakar et certains CMNs associés. |
| --- |
| QUESTIONS | CRT DAKAR | CMNs ABIDJAN, BAMAKO NOUAKCHOTT, SAL, BANJUL, BISSAU, CONAKRY, FREETOWN, MONROVIA , ANTANANARIVO |
| 1. Longueur maximale des messages sur le SMT |
| 1.1. Quelle est la longueur maximale des messages météo. qui contiennent des données sous forme binaire que votre centre peut actuellement recevoir, gérer et éventuellement relayer vers d’autres centres ? | -Pour le MESSIR-COM : 500 Kbits et plus (illimité d’après le constructeur ; - Pour l’AMS1500: 3.5 Kbits | -Pour le MESSIR-VISION du CMN de Conakry : 500 Kbits et plus (illimité d’après le constructeur) ; - Pour l’AMS1500/ l’AMS2000 des CMN ASECNA: 3.5 Kbits ; - 1.2 Kbits pour les CMN de Sal, Freetown et Monrovia. |
| 1.2. A quelle date est il prévu que votre centre pourra recevoir, gérer et relayer vers d’autres centres des messages météo contenant des données sous forme binaire, d’une longueur pouvant atteindre 500 000 octets ? | - déjà opérationnel au niveau du MESSIR-COM connecté au RPT ; - prévu courant 2007 dans le cadre du PSE (projet sectoriel des équipements) prévoyant l’amélioration de l’AMS1500. | - aucune information des CMNs de Bissau, Banjul, Sal, Freetown et Monrovia ; - prévu courant 2007 dans le cadre du PSE (projet sectoriel des équipements) prévoyant l’amélioration de l’AMS1500 ou de l’AMS2000 dans les CMN de l’ASECNA ; - Déjà opérationnel au CMN de Conakry équipé de MESSIR-VISION. |
| 2. Procédures d’exploitation pour le texte des messages/bulletins sur le SMT |
| 2.1.L’ Alphabet international télégraphique No.2 (5 bits) est-il encore nécessaire ? | OUI Car le SMT est fortement lié au RSFTA. | Idem, A signaler que certains CMNs en particulier ne disposent que du RSFTA et de téléimprimeur (Freetown, Monrovia, Sal, etc. ). |
| 2.2. Est-il encore nécessaire de limiter le jeu de caractères de l’Alphabet international No.5 (8bits) utilisé pour les messages météo ; en particulier est-il possible de permettre l’utilisation des lettres en minuscule et en majuscule ? | Pas de raison de limiter selon notre niveau d’information | Idem |
| 2.3. Le signal obsolète ‘’ fin de ligne’’ ( CR-CR-LF) est-il encore nécessaire ? | Oui mais la séquence CR-LF est à maintenir pour des raisons de: -commodité des formats actuels de présentation des textes alphanumériques qui offrent une meilleure lisibilité donc permettent rune rapide exploitation dans les centres de la zone effectuant encore un pointage manuel des données sur les cartes - compatibilité avec des réseaux auxquels le SMT est interconnecté (RSFTA). | Idem |
| 2.4. La limitation de 69 caractères par ligne (ligne de téléimprimeur) est-elle encore nécessaire ? | . OUI pour des raisons de: - commodité: édition (besoins d’impression); -interconnexion : respect procédures d’autres réseaux (RSFTA, etc.) très liés au SMT. Les systèmes de commutation des CMNs gère conjointement les procédures du RSFTA et du SMT et des transferts de messages se font de l’un à l’autre réseau. | Idem |
| 2.5. Commentaires complémentaires | Il est nécessaire de tenir compte des limitations encore observées, sur la taille des messages et sur l’utilisation des Alphabets, dans d’autres réseaux fortement interconnectés au SMT( RSFTA, etc.). | Idem |

3.5.2 Recommandations

- Etendre cette enquête au niveau des experts des CMNs ( en particulier les points focaux des CMNs) ;

- Informer régulièrement les Représentants Permanents auprès de l’OMM des écarts constatés au niveau de leur centre par rapport aux exigences du SMT.

- Mettre en place un cadre de concertation avec les décideurs des réseaux fortement liés au SMT (l’OACI pour le RSFTA, etc.).