| ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE _________________________ ASSOCIATION REGIONALE I (AFRIQUE) REUNION DE COORDINATION DE LA MISE EN OEUVRE DU SMT DAKAR, 28 FEVRIER -3 MARS 2006 |  | RCM-SMT/ARI 2006/Doc. 2.2(1) ____________ POINT 2.2 Français |
| --- | --- | --- |

ETAT DE MISE EN OEUVRE DES SYSTEMES DE DISTRIBUTION DE  DONNEES PAR SATELLITES ET DES RADIODIFFUSIONS

Suppression définitive des diffusions en radio

téléimprimeur et fac-similé analogique de Dakar

(Présenté par le Sénégal)

Résumé et Objet du document Ce document contient des informations sur les difficultés de fonctionnement des radio diffusions assurées par le CRT de Dakar et la mesure de suppression définitive envisagée.

Mesures  Proposées

La Réunion est invitée :

- à noter des renseignements exposés dans le présent document ;

- à examiner la proposition de recommandation en vue de son adoption.

DISCUSSION

1. Conformément à l’organisation du plan régional de télécommunications météorologiques de la Région I (Afrique) pour la veille météorologique mondiale, le CRT de Dakar, entre autres tâches, distribuait des renseignements météorologiques, jusqu’à il y a cinq ans environ, par des diffusions radio (par téléimprimeur et fac-similé analogique).

2. Ces diffusions  avaient comme contenu les renseignements météorologiques provenant de sa zone de responsabilité et ceux fournis par les CMM, les CMRS et d’autres CRTs afin de satisfaire  en priorité aux besoins des CMNs situés dans sa zone de responsabilité. Elles étaient reçues dans une zone comprise entre 35°N-15°S et  30°W-300E et même au-delà.

3. Depuis plusieurs années maintenant, ces émissions sont interrompues suite à des pannes sur les trois émetteurs utilisés en mode BLI: 2 de marque THOMSON de 10 KW de puissance nominale et 1 de marque PHILIPS de 5 KW de puissance nominale, affichant les fréquences 13667,5 KHZ, 19750 KHZ et 4790,5 KHZ respectivement.

4. Durant toute cette longue période d’interruption, tous les efforts déployés pour remettre en service ces émissions ont été vains faute de disponibilité auprès de fabricants, des pièces de rechange nécessaires.

5. Aussi, une enquête avait été menée auprès des centres (CRTs et CMNs) de la zone de responsabilité du CRT de Dakar et au-delà qui a révélé que ces émissions n’étaient presque plus écoutées, soit faute de moyens de réception ou en panne (réponse des CMNs de  Bissau, Freetown, Monrovia, Sao Tome et Kinshasa), soit qu’ à ces écoutes sont préférées les réceptions des systèmes MDD et SADIS disponibles (réponse de nombreux autres CMNs).

6. Compte tenu de :

(i)  du déploiement  effectif des moyens de réception  des systèmes de diffusion des données et informations météorologiques par satellite (MSG, SADIS, RETIM-Afrique) fonctionnant de façon très satisfaisante,

(ii) de la quasi impossible remise en service de ces radio diffusions,

(iii) et du désintérêt affiché par les centres concernant son fonctionnement,

Il est suggéré de recommander la suppression définitive de ces émissions du plan régional   et d’amender en conséquence le Volume II (Aspects régionaux) du Manuel du SMT.

------------------------------------------------------