#########

### 2.8.2	Resolución 227 (CMR-2000)

"Estudios de compartición para el servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) en la gama 1-3 GHz, incluida la consideración de la banda 1 683-1 690 MHz, y posibles atribuciones adicionales al mismo"

La Resolución 227 invita al UIT-R a que evalúe, con la colaboración de la OMM, las necesidades de espectro actuales y futuras del servicio MetAids en la banda 1 683-1 690 MHz, teniendo en cuenta las características mejoradas, y del servicio MetSat en la banda 1 683-1 690 MHz, teniendo en cuenta la evolución futura. La Resolución 227 también resuelve que en caso de que la conclusión de estos estudios en la banda de frecuencias 1 683-1 690 MHz sea satisfactoria, realice estudios a fin de recomendar bandas de frecuencias alternativas para el SMS (Tierra-espacio) en la gama 1-3 GHz.

El UIT-R ha considerado la compartición de frecuencias entre el MetAids y el SMS (Tierra-espacio) en la banda 1 668,4-1 700 MHz, lo cual ha conducido a una propuesta de revisión de la Recomendación UIT-R SA.1264.

El UIT-R también ha considerado la compartición de frecuencias entre el servicio MetSat (espacio-Tierra) y el SMS (Tierra-espacio) en la banda 1 670-1 710 MHz, incluida la compartición con estaciones terrenas MetSat GVAR/S-VISSR que funcionan en la gama 1 683-1 690 MHz. Estos estudios han conducido a una propuesta de revisión de la Recomendación UIT-R SA.1158.

Los estudios presentados antes de la CMR-2000 llevaron a la conclusión de que la compartición entre el MetAids y el SMS en la banda 1 675-1 683 MHz y entre el MetSat y el SMS en la banda 1 690-1 710 MHz no se considera viable, como se refleja en la Resolución 227.

#### 2.8.2.1	Banda 1 683-1 690 MHz

La banda 1 683-1 690 MHz está atribuida a título primario a los servicios MetAids, MetSat (espacio-Tierra), fijo y móvil en las tres Regiones y al servicio móvil por satélite en la Región 2.

##### 2.8.2.1.1	Resumen de los estudios técnicos y de explotación, incluida una lista de las Recomendaciones UIT-R pertinentes

El UIT-R ha llevado a cabo varios estudios relativos a las distancias de separación requeridas entre las estaciones terrenas del SMS y del MetSat, considerando en particular las estaciones terrenas GVAR/S-VISSR. Los estudios se han basado en una gama de características de sistemas del SMS y en una gama de escenarios de despliegue diferentes de las estaciones  principales MetSat y las estaciones GVAR/S-VISSR. Se ha procurado evitar las hipótesis del caso más favorable y más desfavorable considerando hipótesis de sistema y de apantallamiento que varían de condiciones favorables a desfavorables. Los estudios revelaron que las condiciones de apantallamiento habían sido las que habían tenido una repercusión más significativa en las distancias de separación requeridas. Se obtuvieron los resultados siguientes para una gama de parámetros de sistemas del SMS, donde los términos "favorable, típico y desfavorable" se refieren principalmente al despliegue y condiciones de apantallamiento del MetSat. Las distancias de separación más bajas se deben principalmente a que los parámetros del SMS eran favorables, mientras que las distancias de separación más altas se obtienen con parámetros del SMS desfavorables:

|  | Estaciones principales MetSat | Estaciones GVAR/S-VISSR: |
| --- | --- | --- |
|  | Parámetros SMS favorables-desfavorables | Parámetros SMS favorables-desfavorables |
| Condiciones favorables: | < 20-35 km | 20-100 km |
| Condiciones típicas: | < 20-45 km | 35-300 km |
| Condiciones desfavorables: | 75-320 km | 70-370 km |

En la actualidad, las estaciones MetSat GVAR están en su mayor parte desplegadas en muchos países de la Región 2 y las estaciones MetSat S-VISSR están en su mayor parte desplegadas en muchos países de la Región 3. En los países de la Región 1, hay unas pocas estaciones MetSat GVAR/S-VISSR. Hay más de 15 estaciones principales MetSat desplegadas en las tres Regiones. Se cree que el servicio MetSat hará un uso más amplio de esta banda en el futuro. Sin embargo, hay también estaciones GVAR/S-VISSR transportables en las Regiones 2 y 3. Se requieren zonas de exclusión, pero no pueden prácticamente establecerse alrededor de estaciones terrenas transportables que pueden reubicarse periódicamente.

El UIT-R también ha examinado los estudios relativos al uso por el MetAids de la banda 1 683-1 690 MHz, y concluyó que los relativamente pocos sistemas MetAids que se hacen funcionar en la banda 1 683-1 690 MHz pueden concentrarse en la gama 1 675-1 683 MHz si se da tiempo suficiente para la transición.

Recomendaciones UIT-R pertinentes: SA.1264 y SA.1158.

##### 2.8.2.1.2	Análisis de los estudios de compartición

a)	Compartición entre el SMS y el MetAids

Los estudios de compartición indican que no es viable la interferencia cocanal entre el MetAids y el SMS en la banda 1 675-1 683 MHz debido a los niveles inaceptables de interferencia causados a ambos sistemas. Los estudios también indican que la compartición en el tiempo entre el MetAids y el SMS tampoco es viable debido a la naturaleza operacional de ambos servicios. La banda 1 683-1 690 MHz está también atribuida al servicio MetSat a título primario compartido. Los estudios y la experiencia operacional han demostrado que la compartición cofrecuencia entre los enlaces descendentes del MetAids y del MetSat no es viable. Por tanto, las operaciones del MetAids se concentran principalmente en la gama 1 675-1 683 MHz en muchas partes del mundo (Regiones 2 y 3) para evitar interferencia a los enlaces descendentes del MetSat GVAR/S-VISSR (véase también el apartado b que sigue). La OMM ha identificado las necesidades futuras de operaciones MetAids de banda estrecha en la banda 1 675-1 683 MHz. Sin embargo, algunas administraciones continúan utilizando sistemas de banda amplia que no deberían rebasar un requisito de 12 MHz, lo que es consecuente con la disponibilidad de espectro nacional en esos países. Un examen de los resultados de estudio disponibles revela que una atribución al SMS en la banda 1 683-1 690 MHz afectará a la mayoría de las operaciones MetAids en la Región 1 en aquellos lugares en los que un número limitado de estaciones MetSat no impide su utilización en 1 683-1 690 MHz.

b)	Compartición entre el SMS y el MetSat

La compartición de la banda 1 683-1 690 MHz requeriría el establecimiento de separación geográfica entre las estaciones terrenas del SMS y las estaciones MetSat cofrecuencia. Hay actualmente más de 15 estaciones terrenas principales funcionando en las tres Regiones y más de 400 estaciones de usuarios de datos registradas que funcionan en su mayoría en las Regiones 2 y 3, con algunas también en la Región 1. El número de estaciones de usuarios de datos registradas está aumentando y el número real de estaciones existentes se cree que superará las 1 000. Los estudios concluyeron que, aunque es viable en algunas áreas del mundo, la implementación de compartición estaría sujeta a tales exigencias y limitaciones prácticas para el SMS que no debería considerarse adecuado proporcionar espectro del SMS a nivel mundial.

El Apéndice 7 contiene la metodología y los parámetros para determinar el área de coordinación de las estaciones terrenas móviles con respecto a las estaciones terrenas MetSat. El área de coordinación es el área de servicio de las estaciones terrenas móviles ampliada por la distancia de coordinación. Para la explotación del SMS en el territorio de una administración, sería necesario coordinar con las estaciones MetSat explotadas por otras administraciones y la estación terrena MetSat está situada dentro del área de coordinación de los terminales SMS. Los resultados de estudio disponibles muestran que para la zona climática más favorable, A2, las distancias de coordinación requeridas exceden a menudo de varios centenares de kilómetros, lo que causaría una carga de coordinación al SMS, dado el número de estaciones MetSat indicado. La magnitud de la carga de coordinación dependería del número y ubicación de las estaciones terrenas MetSat afectadas. El problema aumenta en las áreas costeras, en las que podrían requerirse en unos pocos casos distancias de coordinación superiores a 1 000 km. Se requeriría también coordinación entre el SMS y las estaciones terrenas MetSat dentro del territorio de una administración dada, pero éste sería un asunto de carácter nacional más que internacional.

Además de la necesidad de coordinación, los estudios disponibles han llevado a la conclusión de que las distancias de separación requeridas reales suelen ser de 70-105 km, pero pueden alcanzar hasta 400 kilómetros. Esto produciría en algunos casos grandes áreas de servicio no disponibles para el SMS, lo que haría indisponibles características típicas de este servicio tales como cobertura mundial o regional, y también la movilidad sin restricciones, sin el uso de agilidad de frecuencias seleccionables. La Resolución 227 también reconoce que está en aumento el uso de las estaciones de datos de usuario y, dadas las implicaciones del número 5.377, esto supondría para un operador del SMS un riesgo impredecible de perder áreas de servicio además de las hoy día indisponibles. Como requisito adicional del sistema, las ubicaciones de las ETM tendrían que determinarse con suficiente exactitud para respetar las distancias de separación requeridas. Sin embargo, hay sistemas del SMS actualmente en explotación que implementan configuraciones de haces puntuales (150-300 haces puntuales), reutilización de frecuencias y capacidades de determinación de posición. En combinación con la disponibilidad de espectro fuera de la banda 1 683-1 690 MHz, la agilidad de frecuencias seleccionables aumentaría la posibilidad de compartición de esta banda entre el SMS y el MetSat.

Además de la interferencia dentro de banda en la banda 1 683-1 690 MHz, el problema de la interferencia de banda adyacente a miles de estaciones terrenas meteorológicas que funcionan en la banda 1 690-1 698 MHz exige una banda de guarda por debajo de 1 690 MHz o una limitación de las emisiones fuera de banda. Los estudios han demostrado que los límites para las emisiones fuera de banda contenidos en la Recomendación UIT-R M.1480 (y revisiones propuestas a esta Recomendación), si se amplían a las ETM que funcionan en la banda 1 683-1 690 MHz, serían adecuados para proteger las estaciones terrenas MetSat que funcionan por encima de 1 690 MHz. No obstante, pueden ser necesarios más estudios.

Suponiendo que la banda 1 670-1 675 MHz se atribuiría al SMS, sería difícil encontrar a nivel mundial un tramo de espectro de 2 MHz en la gama 1 683-1 690 MHz. En la gama 1 683-1 688 MHz, las áreas de servicio de muchos países, en particular de la Región 2, serán limitadas por las operaciones GVAR actuales y futuras y no estarán disponibles cuando se desplieguen estaciones terrenas MetSat transportables. En la gama 1 688-1 690 MHz, en todos los países de la Región 2 no operan las GVAR, y por tanto hay pocas limitaciones a la compartición y la compartición puede ser viable según las conclusiones finales relativas a la necesidad de bandas de guarda. En torno a 1 687 MHz, hasta 6 MHz no están disponibles en grandes partes de la Región 3 debido a las operaciones S-VISSR. En los países en los que se despliegan pocas estaciones terrenas MetSat, es probable que resulte posible identificar espectro nacional que podría utilizarse para el SMS con pequeñas limitaciones. Los sistemas del SMS tendrían que ser suficientemente flexibles para utilizar las frecuencias disponibles en cada ubicación de estación terrena, teniendo en cuenta el futuro despliegue de estaciones MetSat.

Con respecto a la compartición entre estaciones espaciales del SMS y estaciones espaciales MetSat, los estudios del UIT-R han demostrado que la compartición entre estaciones espaciales MetSat y estaciones espaciales del SMS es viable salvo para algunas constelaciones de OSG muy próximas.

#### 2.8.2.2	Bandas de frecuencias alternativas en respuesta a la Resolución 227

Debido a las dificultades de compartición entre el servicio SMS y el MetSat en la banda 1 683-1 690 MHz en las Regiones 2 y 3, el UIT-R estudió la banda 1 670-1 675 MHz como banda alternativa para una atribución al SMS. Para atender a las necesidades del SMS (2 ( 7 MHz) identificadas en la RPC-99 y en la Resolución 227 (CMR-2000), se emprendieron estudios preliminares en relación con la compartición en la banda 1 668-1 670 MHz. La banda 1 670-1 675 MHz está atribuida a los servicios de ayudas a la meteorología, fijo, meteorológico por satélite (espacio-Tierra) y móvil con carácter primario. El servicio móvil está destinado a la correspondencia pública aeronáutica (mediante el número 5.380). La banda 1 668,4-1 670 MHz está atribuida a los servicios de radioastronomía, ayudas a la meteorología y fijo y móvil, con carácter primario. La banda 1 668-1 668,4 MHz está atribuida a la radioastronomía y al servicio de investigación espacial (pasivo) con carácter primario, y a los servicios fijo y móvil con carácter secundario. La banda adyacente 1 660-1 668 MHz tiene una atribución primaria al servicio de radioastronomía.

##### 2.8.2.2.1	Resumen de los estudios técnicos y de explotación, incluida una lista de las Recomendaciones UIT-R pertinentes

La compartición entre las relativamente pocas estaciones terrenas principales MetSat y los enlaces ascendentes del SMS en la banda 1 670-1 675 MHz es viable a condición de que el SMS proteja las pocas estaciones terrenas principales MetSat mediante el uso de zonas de exclusión y determinación de posición. La compartición entre las estaciones terrenas del SMS y el servicio MetAids es viable si se ofrece protección a las operaciones MetAids en aquellos países en los que hay una necesidad continuada de utilizar la banda 1 670-1 675 MHz. Sin embargo, la compartición entre las estaciones espaciales MetAids y del SMS no es viable si coinciden el área de cobertura de la antena de la estación espacial del SMS y el área utilizada por el MetAids. Proporcionar protección a los sistemas del MetAids que funcionan en los pocos países que requieren el uso de 1 670-1 675 MHz puede limitar el uso del SMS dentro de esos países y en los países vecinos. Las Recomendaciones UIT-R pertinentes son SA.1264 y SA.1158.

Se han efectuado estudios del efecto de las emisiones no deseadas procedentes de las ETM en las estaciones de radioastronomía que funcionan en la banda 1 660-1 670 MHz, teniendo en cuenta la Recomendación UIT-R M.1480 y la Recomendación UIT-R RA.769. Los estudios estimaron las distancias de separación requeridas entre las ETM y las estaciones de radioastronomía.

Se han efectuado estudios preliminares en relación con la compartición entre el servicio móvil por satélite y el servicio de radioastronomía en la banda 1 668-1 670 MHz, teniendo en cuenta las Recomendaciones UIT-R M.1184-1, UIT-R RA.769 y UIT-R RA.1513. En los estudios se estimó la distancia de separación necesaria entre las ETM y las estaciones de radioastronomía, aunque se requieren nuevos estudios.

##### 2.8.2.2.2	Análisis de los estudios de compartición

a)	Compartición entre el SMS y el MetAids

Aunque la compartición cocanal entre el MetAids y el SMS no es viable debido a interferencia mutua, en la mayoría de los países hay un uso bajo o ninguno de la banda 1 670-1 675 MHz para operaciones MetAids, lo que permite la compartición basada en la separación geográfica. A nivel mundial, la mayoría de las operaciones MetAids están concentradas en la gama de frecuencias 1 675-1 683 MHz. Una encuesta de la utilización de la banda indica que las necesidades de frecuencia del MetAids pueden satisfacerse con el espectro disponible por encima de 1 675 MHz. La mayoría de estos países que utilizan 1 670-1 675 MHz para operaciones MetAids pueden transferir las operaciones a 1 675-1 683 MHz durante un periodo. Hay unos pocos países que explotan sistemas MetAids que seguirán requiriendo el uso de la banda 1 670-1 675 MHz en la que la compartición puede no ser viable.

b)	Compartición entre el SMS y el MetSat

La compartición es viable en la banda 1 670-1 675 MHz si se mantiene siempre una distancia de separación entre las pocas estaciones terrenas principales MetSat y las estaciones terrenas móviles, que se determina con arreglo a la coordinación del número 9.17A. Los emplazamientos de las estaciones terrenas móviles tendrán que ser determinados con suficiente exactitud para asegurar que se mantengan las distancias de separación requeridas. El uso de estaciones terrenas móviles en esta banda estaría por tanto sujeto a la posibilidad de que los sistemas del SMS respeten estas distancias de separación mediante capacidades de determinación de posición.

c)	Compartición entre el SMS y el SM

Con respecto a la Correspondencia Pública Aeronáutica, los estudios del UIT-R indican que no hay sistemas implementados actualmente ni hay planes de implementación futura de ellos en esta banda. La banda se destinó a su uso en el enlace tierra-aire. Basándose en las indicaciones de que esta banda ya no se necesitará para la APC, la compartición entre el SMS y la APC en esta banda no presenta ninguna dificultad. La compartición entre el SMS y otras aplicaciones del servicio móvil no se ha estudiado en la banda 1 670-1 675 MHz, al no disponerse de las características de los sistemas.

d)	Compatibilidad de las bandas adyacentes y compartición de frecuencias entre el SMS y el SRA

El servicio de radioastronomía tiene una atribución primaria en la banda 1 660-1 670 MHz. Tanto las observaciones del continuum como de las rayas espectrales se efectúan en esta banda. En dicha banda se observan dos rayas espectrales del radical hidróxido (HO): sus frecuencias de reposo son 1 665,402 MHz y 1 667,359 MHz (véase la Recomendación UIT-R RA.314). En las Recomendaciones UIT-R RA.769 y UIT-R RA.1513 figuran los criterios de protección correspondientes.

Se han llevado a cabo estudios relativos a las emisiones no deseadas y en la banda de las estaciones terrenas móviles en los receptores de radioastronomía que funcionan por debajo de 1 670 MHz.

d1)	Servicio móvil por satélite, estaciones terrenas móviles y servicio de radioastronomía con funcionamiento en bandas adyacentes

Tomando los límites de las emisiones no deseadas de la Recomendación UIT-R M.1480 como guía para las emisiones no deseadas de las ETM con funcionamiento por encima de 1 670 MHz, se requieren distancias de separación de la gama de unos 20 a 58 km para cumplir los criterios de protección de las Recomendaciones UIT-R RA.769 y RA.1513. Por tanto, se requerirían zonas de exclusión con respecto a las estaciones de radioastronomía que funcionan en la banda 1 660-1 670 MHz. En la práctica, éstas deberán definirse caso por caso, teniendo en cuenta las características apropiadas de la estación de radioastronomía, el terreno circundante y las características del sistema del SMS que funciona en la banda 1 670-1 675 MHz. Las ETM que funcionan en la gama de frecuencias 1 670-1 675 MHz tienen que ser capaces de determinar su posición con precisión suficiente para evitar funcionar en estas zonas, en dichas gamas de frecuencias. De estos resultados puede concluirse que son viables las operaciones en bandas adyacentes.

d2)	Servicio móvil por satélite, estaciones terrenas móviles y servicio de radioastronomía con funcionamiento en la banda compartida 1 668-1 670 MHz

Para asegurar la protección de las estaciones de radioastronomía, sería necesario establecer zonas de exclusión alrededor de cada una de ellas. Las ETM que funcionan en la gama de frecuencias 1 668-1 670 MHz tendrán que poder determinar su posición con precisión suficiente para evitar el funcionamiento en estas zonas, en dicha gama de frecuencias.

Los estudios preliminares indican que, teniendo en cuenta los límites de las emisiones de la Recomendación UIT-R M.1184 como guía para los niveles de las emisiones dentro de la banda de las ETM que funcionan en la banda 1 668-1 670 MHz, se requieren distancias de separación del orden de 500 km para cumplir los criterios de protección de las Recomendaciones UIT-R RA.769 y RA.1513. Estos resultados exigen una nueva validación por parte del UIT-R. Debido al pequeño número de estaciones de radioastronomía que utilizan esta banda por todo el mundo, se considera que la coordinación será por tanto factible en grandes partes de la tierra.

e)	Compartición entre el servicio móvil por satélite y el servicio fijo

No se han presentado estudios durante el ciclo actual de estudio en relación con la compartición entre el SMS y el SF en la banda 1 670-1 675 MHz, como respuesta a la Resolución 227. Se dispone de algunos estudios relativos a la compartición entre el SMS y el SF en la gama 1-3 GHz que dan lugar a Recomendaciones, incluyendo las UIT-R M.1141, M.1142 y M.1143.

f)	Compartición entre el servicio móvil por satélite y el servicio de investigación espacial (pasivo)

No se han efectuado estudios de compartición entre el servicio de investigación espacial (pasivo) y el servicio móvil por satélite en la banda 1 668-1 668,4 MHz.

#### 2.8.2.3	Métodos para responder al punto del orden del día y sus ventajas e inconvenientes

##### 2.8.2.3.1	Método A

Se crearía una atribución mundial primaria al SMS (Tierra-espacio) en la banda 1 670-1 675 MHz, con la protección necesaria de los servicios existentes en la banda y la protección del servicio de radioastronomía en la banda 1 660-1 670 MHz.

Como las operaciones del SMS pueden no resultar posibles en los países que continúan utilizando la banda 1 670-1 675 MHz para operaciones MetAids, la Conferencia podría considerar un recorte de la utilización a largo plazo de la banda para el MetAids (véase 2.8.2.2.2a)). Como consecuencia de hacer una atribución mundial al SMS en 1 670-1 675 MHz, la Conferencia podría además considerar la alineación de la atribución al SMS en la Región 2 suprimiendo las atribuciones en la totalidad o partes de la banda 1 675-1 710 MHz teniendo en cuenta en particular las conclusiones de las Recomendaciones UIT-R SA.1264 para la subbanda 1 675-1 683 MHz y SA.1158 para la subbanda 1 690-1 710 MHz. Además, la categoría de la actual atribución móvil necesitará consideración.

Ventajas:

Se proporcionaría al SMS espectro adicional. La protección de las pocas estaciones terrenas principales MetSat y de las estaciones de radioastronomía en la banda adyacente impondrá pocas restricciones al SMS. Sujeta a limitadas restricciones de compartición con los servicios MetSat, MetAids, fijo y móvil, habría una atribución mundial disponible para el SMS (Tierra-espacio).

Inconvenientes:

Esta atribución se limitaría a 5 MHz. Las operaciones del SMS pueden no resultar posibles en los países que continúan utilizando la banda 1 670-1 675 MHz para operaciones MetAids (véase 2.8.2.2.2a)).

##### 2.8.2.3.2	Método B

Además de los 5 MHz de espectro identificados en el Método A, podría crearse una atribución adicional, con espectro de unos 2 MHz, en otras bandas de las proximidades de las atribuciones existentes en torno a 1,6 GHz, teniendo en consideración las conclusiones de los estudios. Como una atribución aislada de 2 MHz sería menos interesante para el SMS, y la compartición con el servicio MetAids por encima de 1 675 MHz no es factible, podría considerarse una posible atribución al SMS en la banda 1 668-1 675 MHz con la protección necesaria de los servicios actuales en la banda y la protección del SRA en la banda 1 660-1 668 MHz.

Ventajas:

Se satisfaría el requisito de espectro de un total de 7 MHz.

Se lograría una atribución al SMS contigua de 7 MHz.

A expensas de los resultados de la compartición, se protegerían los servicios actuales que funcionan en la banda 1 668-1 670 MHz.

Inconvenientes:

El requisito de proteger los servicios existentes puede traducirse en restricciones para el SMS.

##### 2.8.2.3.3	Método C

Se crearía una atribución mundial al SMS en la banda 1 683-1 690 MHz, teniendo en cuenta que la CMR-2000 confirmó el requisito de protección continuada de los servicios MetSat y MetAids en virtud del número 5.377.

Como consecuencia de hacer una atribución mundial al SMS en 1 683-1 690 MHz, la Conferencia podría además considerar la alineación de la atribución al SMS en la Región 2 suprimiendo las atribuciones en partes de la banda 1 675-1 710 MHz, teniendo en cuenta en particular las conclusiones de la Rec. UIT-R SA.1264 para la subbanda 1 675-1 683 MHz y de la Rec. UIT-R SA.1158 para la subbanda 1 690-1 710 MHz.

Ventajas:

Se atribuiría al SMS espectro adicional.

Inconvenientes:

En muchos países, las operaciones del SMS serían restringidas por la explotación de un gran y creciente número de estaciones terrenas MetSat, incluidas estaciones transportables. La protección de las estaciones terrenas MetSat actuales y futuras daría lugar a una carga de coordinación considerable. Las distancias de separación requeridas harían que grandes zonas no estuviesen disponibles para el SMS. La coordinación con las estaciones terrenas MetSat transportables no resulta practicable. La limitación del número 5.377 hace esta banda escasamente utilizable para las estaciones terrenas del SMS. La futura instalación de estaciones terrenas MetSat daría lugar a una ulterior reducción de las zonas de servicio del SMS. La totalidad de la atribución de 7 MHz al SMS no sería utilizable a escala mundial.

##### 2.8.2.3.4	Método D

Esta opción es no hacer atribuciones adicionales en la gama 1 670-1 710 MHz para acomodar el SMS.

Ventajas:

Esta opción garantizaría la no repercusión en los servicios existentes.

Inconvenientes:

Las necesidades de espectro para el SMS no se satisfarían en esta banda de frecuencias.

#### 2.8.2.4	Consideraciones sobre reglamentación y procedimiento

a)	En relación con el Método A, si se efectúa una atribución mundial en la banda 1 670-1 675 MHz, las estaciones del SMS estarán sujetas a coordinación. Sería necesario requerir coordinación en virtud del número 9.11A para el SMS en esta banda. Un ejemplo de nota podría ser el siguiente: "5.QQQ El servicio móvil por satélite que utiliza la banda 1 670-1 675 MHz estará sujeto a la coordinación según el número 9.11A."

La coordinación entre estaciones terrenas en bandas bidireccionalmente atribuidas se dispone actualmente mediante el número 9.17A. Sin embargo, esta disposición se limita a estaciones terrenas concretas, por lo que puede requerir modificación (o una disposición alternativa) para permitir la coordinación de las estaciones terrenas móviles (ETM) típicas, que pueden también considerarse bajo el punto 1.30 del orden del día.

Una administración considera que pueden necesitarse disposiciones para proteger las estaciones actuales y previstas de ayudas a la meteorología.

Para atender a la compartición con las ayudas a la meteorología, podría considerarse la nota siguiente: "5.UUU Se alienta a las administraciones a no implementar nuevos sistemas del servicio de ayudas a la meteorología en la banda 1 670-1 675 MHz y a adoptar todas las medidas prácticas para trasladar de esta banda las operaciones actuales del servicio de ayudas a la meteorología."

Además, a fin de proteger el servicio de radioastronomía frente a las emisiones no deseadas de las ETM que funcionan en la banda 1 670-1 675 MHz, sería necesario asegurar que los niveles de las emisiones no deseadas que caigan en la banda de la radioastronomía, 1 660-1 670 MHz se limitan a los niveles que figuran en las Recomendaciones UIT-R RA.769 y RA.1513. Un ejemplo de nota podría ser: "5.XXX Las estaciones terrenas móviles que funcionan en la banda 1 670-1 675 MHz no causarán interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de radioastronomía que funcionan en la banda 1 660-1 670 MHz. Los niveles umbral de la interferencia perjudicial para el servicio de radioastronomía figuran en las Recomendaciones UIT-R RA.769 y RA.1513." Debe señalarse que esta nota podría introducir restricciones a las actuales ETM de las futuras estaciones SRA.

Algunas administraciones consideran que serán necesarias disposiciones reglamentarias para asegurar la compartición entre los servicios fijo y móvil y la protección de éstos. Algunas administraciones consideran que debe examinarse la aplicación del Artículo 21 para la compartición con las estaciones espaciales del SMS.

b)	En relación con el Método B, se aplican las medidas reglamentarias que se indican en el Método A y con una atribución adicional en la banda 1 668-1 670 MHz, sería también necesario establecer la coordinación según el número 9.11A para el SMS en esta banda. El ejemplo de nota indicada anteriormente para la protección del SRA podría hacerse extensivo a la banda 1 668-1 675 MHz. Pueden ser necesarias medidas reglamentarias adicionales para asegurar la protección del servicio de investigación espacial (pasivo) en la banda 1 660,5-1 668,4 MHz.

Como ejemplo alternativo de nota, y si se considera necesario que no haya restricciones a las nuevas estaciones de radioastronomía procedentes del SMS que funciona en la banda 1 668-1 670 MHz únicamente, podría situarse al SMS en un nivel secundario respecto al servicio de radioastronomía, añadiendo la banda 1 668-1 670 MHz a la nota 5.376A.

c)	En relación con el Método C, si se efectúa una atribución mundial al SMS en la banda 1 683-1 690 MHz, la protección de los servicios MetSat y MetAids establecidos podría asegurarse por aplicación del número 5.377, que necesitaría revisión para recoger los límites de banda reales de la atribución al SMS, la protección de estaciones espaciales del SMS instaladas antes de las nuevas estaciones espaciales MetSat en posiciones orbitales diferentes de las ya utilizadas, y otras medidas reglamentarias. Además, podría requerirse una nota adecuada para la cual podría considerarse el texto siguiente:

"Los servicios móviles por satélite que utilizan la banda 1 683-1 690 MHz no causarán interferencia perjudicial a las estaciones terrenas del servicio de meteorología por satélite y no se aplicará el número 5.43. Para evitar causar interferencia perjudicial, las estaciones terrenas móviles no funcionarán, excepto en un canal de señalización no interferente, dentro de las zonas que rodean a las estaciones terrenas meteorológicas definidas en el proceso de coordinación. El sistema móvil por satélite tendrá capacidades de determinación de posición para asegurar el cumplimiento de esta disposición."

Pueden requerirse disposiciones reglamentarias apropiadas para asegurar la protección de las estaciones de usuario MetSat que funcionan por encima de 1 690 MHz contra las emisiones fuera de banda de las ETM que funcionan en la gama 1 683-1 690 MHz.

d)	En relación con los cuatro métodos la CMR-03 puede considerar la modificación o supresión de la Resolución 227.

#########