O R G A N I Z A C I Ó N   M E T E O R O L Ó G I C A   M U N D I A L

=====================================================

ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN DE BASE SOBRE CUESTIONES PERTINENTES

DE LA CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES DE 2003

1.	Posible atribución de frecuencias al Servicio Móvil por Satélite (MSS) en parte de la banda de 1.670-1.690 MHz

1.1	La banda de 1.670-1.710 MHz es esencial para el funcionamiento del servicio de ayuda para la meteorología (es decir, las radiosondas) y los Servicios de satélites meteorológicos (MetSat). Las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones de 1995 (CMR-95), 1997 (CMR-97) y 2000 (CMR-2000) examinaron la posibilidad de atribuir al Servicio Móvil por Satélite frecuencias en la banda de 1.675-1.710 MHz. Después de considerables discusiones, en las que la OMM participó activamente, no se modificaron las atribuciones actuales; con todo, la CMR-2000 adoptó la Resolución 227 que pide a la UIT-R que evalúe, con la participación de la OMM, las necesidades de espectro actuales y futuras para los servicios MetAids y MetSat en la banda de 1.683-1.690 MHz, con vistas a una posible atribución al MSS (Tierra al espacio). Esa resolución pide asimismo que se realicen estudios sobre compartición de frecuencias para recomendar bandas alternas para el MSS (Tierra al espacio) en la gama comprendida entre 1 y 3 GHz, en caso de que la banda de 1.683-1.690 MHz no resulte adecuada.

1.2	El orden del día de la CMR-2003 (punto 1.31) incluye el análisis de la posible atribución al MSS de partes de las bandas de 1.670-1.690 MHz.

Servicio de ayuda para la meteorología (MetAids)

1.3	La banda de 1.670-1.690 MHz, atribuida al servicio de ayuda para la meteorología (MetAids) como servicio primario, es utilizada en muchos países para las operaciones de radiosondas meteorológicas civiles y de otros tipos. Las observaciones de la atmósfera que llevan a cabo las radiosondas son vitales para las actividades de meteorología operativa (análisis meteorológicos, alertas, pronósticos, vigilancia del clima y calibración y validación de satélites), coordinadas en el marco del Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial de la OMM. Las observaciones de las radiosondas redundan en beneficio no solo del país que hizo la observación, sino también de varios otros países, por lo que respecta a las previsiones meteorológicas a mediano y largo plazo.

1.4	Los estudios sobre compartición de frecuencias revelan que no es factible la compartición co-canal entre los sistemas MSS y las radiosondas del servicio de ayuda para la meteorología que funcionan en las frecuencias de 1.670-1.690 MHz. Está previsto que las operaciones de MetAids se concentren en el segmento de 1.675-1.683 MHz. Algunos Servicios Meteorológicos Nacionales continuarán necesitando la sub-banda de 1.670-1.683 MHz en el futuro previsible.

Servicio de satélites meteorológicos (MetSat)

1.5	La banda de 1.670-1.690 MHz, atribuida al Servicio de satélites meteorológicos (MetSat) como servicio primario, es utilizada para los satélites meteorológicos geoestacionarios. Los satélites meteorológicos son vitales para la meteorología operativa (análisis del tiempo, avisos y previsiones) en el marco del Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial de la OMM, así como para programas meteorológicos, climatológicos y de investigaciones. Las observaciones, sondeos y productos meteorológicos derivados obtenidos con el sistema de satélites meteorológicos redundan en beneficio de todos los países, y son utilizadas en gran número 
de aplicaciones, incluida la protección de vidas y bienes. En el futuro continuará aumentando el volumen de datos generados por sistemas espaciales más avanzados que se transmitirán 
a las estaciones terrenas de MetSat. Este aumento deberá tener cabida en el segmento de 
1.675-1.690 MHz de la banda.

1.6	La compartición entre las estaciones terrenas de MetSat y MSS sería factible solamente si en todo momento se mantuviera una separación típica de 70 a 105 km, que en algunos casos podría llegar a 400 km. Debido al gran número de estaciones terrenas de MetSat, en particular las estaciones GVAR (satélite geoestacionario operacional de estudio del medio ambiente - variable) o S-VISSR (radiómetro de barrido giratorio en el espectro visible e infrarrojo - ensanchado) en las Regiones 2 (Américas) y 3 (Asia y Pacífico sur) de la UIT, no sería factible el funcionamiento del MSS a nivel mundial en la gama de 1.683-1.690 MHz. Por otra parte, en las tres Regiones de la UIT existen relativamente pocas estaciones terrenas principales de MetSat que utilizan frecuencias comprendidas entre 1.670-1.683 MHz; la compartición con el MSS sería factible en la gama de 1.670-1.675 MHz, sujeto a la aceptación de las zonas de exclusión en torno de esas estaciones terrestres principales.

Conclusiones

Las operaciones de los futuros sistemas meteorológicos (MetAids y Met-Sat) continuarán exigiendo toda la porción de la banda de 1.675-1.690 MHz para brindar servicios vitales a diversos tipos de aplicaciones, incluida la seguridad de vidas y bienes, sin compartir ningún espectro con el MSS.

Con todo, existen posibilidades de compartición de frecuencias con el MSS en la sub-banda de 1.670-1.675 MHz, que permite una atribución a nivel mundial, siempre y cuanto se garanticen zonas de exclusión en torno del pequeño número de estaciones terrestres principales de MetSat, y que se protejan las operaciones nacionales de MetAids que continúen empleando la sub-banda de 1.670-1.675 MHz. Por otra parte, deberá cancelarse la atribución actual de 1.675-1.710 MHz al Servicio Móvil por Satélite en la Región 2 de la UIT (Américas) decidida por la CAMR 92 (sin ningún estudio previo).

2.	Atribución de frecuencias al Servicio Móvil por Satélite por debajo de 1 GHz

2.1	La CMR-2000 reconoció las necesidades meteorológicas en la banda de 401-406 MHz para el servicio de ayuda para la meteorología (radiosondas) y la operación de satélites meteo-rológicos en el futuro previsible. Se suprimió la Resolución 219 (CMR-97), que pedía la evaluación de las necesidades meteorológicas en la banda de 401-406 MHz y el posible abandono paulatino de la banda de 405-406 MHz. Esa decisión fue un importante logro para las operaciones meteorológicas, que puso fin a un arduo debate que se remonta a 1992.

2.2	Con todo, en teoría, la cuestión podría ser considerada nuevamente por la CMR-2003 en el marco de la Resolución 214 (CMR-2000) y el punto 1.20 del orden del día, que tratan de la atribución de frecuencias para el MSS por debajo de 1 GHz. No ha habido ningún estudio adicional, ni se ha presentado ninguna propuesta, al respecto.

Conclusiones

Toda nueva atribución en la banda de 401-406 MHz sería nociva para las operaciones meteorológicas y no resulta factible.

3.	Atribuciones de frecuencias para la teledetección pasiva desde naves espaciales

3.1	La CMR-2000 reorganizó las atribuciones a la teledección pasiva desde naves espaciales en los servicios de satélites de exploración de la Tierra (pasivos) y de investigaciones espaciales (pasivas) en la gama de frecuencias de 71-275 GHz con el fin de satisfacer las necesidades actuales y las previsibles en el futuro, tomando en cuenta los avances tecnológicos y científicos. Esas decisiones vienen a complementar las adoptadas por la CMR-97 para la gama de frecuencias de 50-71 GHz.

3.2	Las diversas bandas asignadas son necesarias para satisfacer las necesidades presentes y previsibles en el futuro para una gran número de aplicaciones de observación de la Tierra, incluidas la agricultura, climatología, meteorología y el estudio del cambio climático de la Tierra y el medio ambiente. Estas incluyen mediciones de parámetros atmosféricos, incluidos los perfiles de temperatura y de vapor de agua, la concentración de ozono, y otros oligogases radiativamente y químicamente activos, que pueden llevarse a cabo solamente con sensores pasivos satelitales.

3.3	Las atribuciones destinadas a la teledetección pasiva desde vehículos espaciales incluye la protección de los sensores pasivos en vehículos espaciales, que son sumamente sensibles a interferencias, con atribuciones exclusivas en muchos casos. Varios puntos del orden del día de la CMR-2003 (1.8.2, 1.13, 1.16) tienen que ver con atribuciones a los servicios de satélites de exploración de la Tierra (pasivos) y de investigación espacial (pasivos). Las mediciones adecuadas respecto de la protección de los servicios pasivos contra las emisiones indeseadas de los servicios de radiocomunicación debería ser objeto de continuo examen 
(punto 1.8.2 del orden del día).

Conclusiones

Deberá concederse la mayor importancia a garantizar la protección adecuada de la teledetección pasiva desde vehículos espaciales (servicios satelitales de exploración de la Tierra y de investigación espacial) que tiene un efecto esencial en el desarrollo de la meteorología.

4.	Atribuciones de frecuencias para radares meteorológicos

En el marco del punto 7.2 del orden del día, se pide a la CMR-03 que recomiende puntos que podrían incluirse en el orden del día de la próxima CMR (2005/2006). Posibles puntos incluyen la consideración de la viabilidad de la compartición de la banda de 2.700-2.900 MHz, atribuida en todo el mundo a los radares meteorológicos, con el servicio móvil por satélite para la operación de IMT-2000 (tercera generación de teléfonos móviles). Los estudios de la UIT-R han demostrado incompatibilidad entre el funcionamiento de la IMT-2000 y las operaciones de los radares meteorológicos. Los radares meteorológicos revisten una crucial importancia, en particular para la predicción y alerta de fuertes lluvias e inundaciones.

Conclusiones

La banda de 2.700-2.900 MHz deberá reservarse para el funcionamiento sostenible de los radares meteorológicos. Una atribución a la IMT-2000 en la banda de 2.700-2.900 MHz conspiraría contra las operaciones de los radares meteorológicos. 
Por consiguiente, deberá eliminarse del orden del día de la CMR-05/06 el examen de la posibilidad de compartir la banda con el Servicio Móvil (para el funcionamiento de 
IMT-2000).

______________