## Slide 1: Monitoreo WIGOS en El Salvador

## Slide 2
RED NACIONAL DE MONITOREO DE AMENAZAS NATURALES |  | 
TIPO ESTACION | 2009 | 2017
METEOROLOGICAS | 13 | 30
AGROMETEOROLOGICAS | 0 | 8
PLUVIOMETRICAS | 9 | 32
HIDROMETRICAS | 12 | 34
SISMICAS DE BANDA ANCHA | 1 | 11
SISMICAS DE PERIODO CORTO (ANALOGAS) | 21 | 18
ACELEROGRAFICAS | 19 | 42
OLEAJE Y CORRIENTES | 0 | 2
MAREOGRAFICAS | 2 | 3
POZOS DE OBSERVACION DE AGUAS SUBTERRANEAS | 11 | 15
CALIDAD DE AIRE | 3 | 3
RADARES LAWR | 0 | 7
GPS | 4 | 7
CAMARAS WEB | 3 | 5
TOTAL | 91 | 217

## Slide 3
Protocolos y Procedimientos Locales
26

## Slide 4
30

## Slide 5
38

## Slide 10
Pronóstico de 24 h, 48 h, marítimo
Pronostico corto plazo por medio de radar
Pronóstico oleaje-mareas y extraordinarias.
Boletines especiales por eventos extremos (SAT).

## Slide 12: RECEPCION Y TRANSMISION DE INFORMACION MARN

## Slide 13
ESTACION SISMICA DE BANDA ANCHA
RADAR DE AREA LOCAL
BOYA MEDIDORA DE CORRIENTES Y OLEAJE
ESTACIONES DE GPS
INTERNET, SATELITE O RADIO
ESTACION METEOROLOGICA
MAREOGRAFO
ESTACION HIDROMETRICA

## Slide 14: RECEPCION DE INFORMACION EN EL MARN

## Slide 15: TRANSMISION DE INFORMACION ZONAS DE RIESGO
EQUIPO EN PROTECCION CIVIL SAN SALVADOR
ALCALDIA DE ANTIGUO CUSCATLAN
ALCALDIA DE CUSCATLAN

## Slide 16: TRANSMISION DE INFORMACION AL PUBLICO

## Slide 17
Chart: Lluvia de Temporales o Eventos Severos que han afectado El Salvador de 1960 a 2011
| Francelia (1969) | Fifi (1974) | Paul (1982) | Joan (1988) | Gert (1993) | Cesar (1996) | Andrés (1997) | Mitch (1998) | Isidore (2002) | Adrian (2005) | Stan (2005) | BAJA asociadad a Ida (2009) | Agatha (2010) | Alex (2010) | Mattew (2010) | DT12E bajas (2011) **
Max Acumulado en mm | 364 | 461 | 676 | 320 | 390 | 365 | 539 | 861 | 285 | 418 | 766 | 483 | 672 | 375 | 603 | 1513
Max en 24 horas en mm | 180 | 299 | 342 | 218 | 243 | 236 | 375 | 137 | 234 | 320 | 355 | 483 | 254 | 222 | 433

## Slide 18: Desastres en Centroamérica 1960-1999
57 mil muertos
1O millones de damnificados
15,000 millones de US$

## Slide 20: SAT y PROTOCOLOS
San Salvador, 2014

## Slide 21
PASOS
1. Vigilancia
2. Preaviso
3. Aviso
4. Alerta
5. Emergencia
6. Evaluación
El sistema es concéntrico en el paso 1 de vigilancia
Antes de cambiar de paso se debe de juzgar la pertinencia del cambio de acuerdo al pronóstico y la realidad reportada por los sectores que eventualmente se afectan
Si el pronóstico indica que el fenómeno no se desarrollará como se previó en un principio, se aborta el nivel y se devuelve el sistema a la fase de vigilancia
La evaluación se produce cuando se acaba la emergencia y los resultados se incorporan como insumos
PASOS DEL SAT

## Slide 22
PROCEDIMIENTOS POR LLUVIAS EXTREMAS
Flujo del este transporta ondas, vaguadas. Lluvia < 70 mm
Ondas, vaguadas, convección local e intensa menor a 6 hrs, lluvia < 80 mm
ZCIT, Bajas ciclones, células convectivas locales intensas, lluvia > 100 mm
ZCIT, Bajas ciclones, células convectivas locales intensas, lluvia > 100 mm
ETAPA DE VIGILANCIA
Y MONITOREO
ETAPA DE PREAVISO
ETAPA DE AVISO
ETAPA ALERTA
ETAPA DE EMERGENCIA
PROCEDIMIENTO
Revisión Bitácora Técnica y Administrativa, evaluación de sistemas atmosféricos.
Ramsdis, MET-LAB, Internet, Pcgridds, Briefing, análisis de mapas y al menos11 variables, clínica técnica para 72 horas.
PROCEDIMIENTO
Sistemas caja marrón ubicados entre los 5 a los 35 N y los 65 a 100 W, tendencia atmosférica en próximas 72 horas de incremento de lluvias, CPM.
PROCEDIMIENTO
Sistema entra a caja verde o amarilla (10 y 24 N , 80 y 100 W o 13 y 16 N y 85 y 95 W), tendencia atmosférica en próximas 72 horas de incremento de lluvias, CPM.
PROCEDIMIENTO
Sistema entra a roja (13 a 15 N y 85 y 91 W), tendencia atmosférica en próximas 72 horas a mantenerse o incremento de lluvias, CPM.
En la Web pronósticos cada 24 hrs.
Enviar por correo a medios televisivos y prensa escrita.
Clínica pública a otras áreas del DOA y MARN
pronósticos de 24 y 48 horas, marítimo, CPH.
Extra:
Informe se enviará vía
correo electrónico con título de preaviso interno al personal del MARN y despacho . Medios televisivos y otros.
Extra:
Informes Especiales se suben a la Web, emisión automática de correo a toda la base de datos MARN, GOB, ONG.
I
Informe Especial de AVISO C/24 HRS. ALERTA C/12 HRS.
Clínica T con .DGOA,
Informes Especiales se suben a la Web, emisión automática de correo a toda la base de datos SNET, MARN, GOB, ONG.
I
Informe Especial de AVISO C/24 HRS. ALERTA C/12 HRS. pronósticos de 24 y 48 horas, marítimo y Medios televisivos y otros.
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
Protocolos y Procedimientos Locales

## Slide 23
ETAPA DE AVISO, ALERTA Y EMERGENCIA
El Auxiliar de Pronosticador mantiene comunicación vía telefonía a la Red Sinóptica y Aeronáutica del DGOA, además, hace el envío de mensajes cortos a celulares a todo el personal de SNET, ante tormentas eléctricas rafagosas y sistemas atmosféricos peligrosos que puedan afectar al país.
El Meteorólogo de turno y/o Coordinador del CPM mantiene comunicación constante y directa vía teléfono con Autoridades de DGOA, personal técnico del DGOA destacado en P.C. y personal de Protección Civil, así como personal de otras áreas del DGOA.
El Meteorólogo de turno y/o Coordinador CPM previo a las Conferencias de Prensa mantiene comunicación permanente vía teléfono con Director DGOA y Gerente del SM para que cuenten con información actualizada.
Protocolos y Procedimientos Locales

## Slide 24: Monitoreo 24/7

## Slide 25: Radares

## Slide 26: Redes Sociales

## Slide 27
Pronóstico
Lluvias
Lluvias
Lluvias
Tsunami
Tsunami

## Slide 28
Sismos
Vientos
Lluvias
Nortes

## Slide 30: MONITOREO POR SEQUIA www.marn.gob.sv
Notes: Diagrama que muestra el flujo de información desde que sale de la estación meteorológica hasta que se le da valor agregado en el MAG y se divulga a todos los usuarios. La plataforma de recolección y almacenamiento de datos en el MARN requiere no menos de 3 meses de trabajo en el MARN, luego el informático debe trabajar en el MAG no menos de 4 meses para programar los modelos de alerta por plagas o alerta por sequia o las alertas que determine el MAG.
Ejemplos de páginas típicas para SAT: http://www.snet.gob.sv/googlemaps/arcgis/google/estaciones.php
http://www.snet.gob.sv/googlemaps/arcgis/google/mapa3.php

## Slide 32
http://www.marn.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=3306

## Slide 33: Aplicación científica para móviles (Android) en Google Play: MARN Agrometeorología, Weather Hazard, Alertas @MARN.SV

## Slide 34: Vínculos
http://srt.marn.gob.sv/g16.html
http://www.snet.gob.sv/ver/meteorologia/pronostico/24+horas/
http://www.snet.gob.sv/ver/meteorologia/pronostico/48+horas/
http://www.snet.gob.sv/ver/meteorologia/pronostico/maritimo/
http://www.snet.gob.sv/ver/meteorologia/informes+especiales/?evento=194
http://www.snet.gob.sv/ver/meteorologia/monitoreo/ramsdis/1km+visible/
http://www.snet.gob.sv/ver/meteorologia/monitoreo/ramsdis/4km+infrarojo/
http://www.snet.gob.sv/ver/meteorologia/monitoreo/ramsdis/12km+infrarojo/
http://www.snet.gob.sv/ver/meteorologia/monitoreo/tiempo+actual/
http://www.snet.gob.sv/googlemaps/radares/radaresSV.php

## Slide 35
¡Muchas gracias!