## Slide 1
Luis Nunes
Oficina de WIGOS
Introducción a OSCAR/Surface
Herramienta de Análisis y Revisión de Capacidades de Sistemas
de Observación para las observaciones de superficie
(The Observing Systems Capability Analysis and Review tool
for Surface-based observations)

## Slide 2: Índice
OSCAR y el RRR
Las tres bases de datos de OSCAR
El Estándar de Metadatos del WIGOS
El sitio web de OSCAR / Surface
La API de “máquina a máquina” y otros desarrollos
Esfuerzos de formación

## Slide 3: Índice
OSCAR y el RRR
Las tres bases de datos de OSCAR
El Estándar de Metadatos del WIGOS
El sitio web de OSCAR / Surface
La API de “máquina a máquina” y otros desarrollos
Esfuerzos de formación

## Slide 4: Herramienta de Análisis y Revisión de Capacidades de Sistemas de Observación - OSCAR
Plataforma web para WIGOS:
  Observaciones terrestres, aéreas, oceánicas y espaciales
  Metadatos actuales e históricos
  Requisitos vs capacidades (RRR)
  Facilitar la planificación de la red
  Para todas las Áreas de Aplicación de la OMM
  Apoyando su servicio a la sociedad.

## Slide 5: La revisión continua de los requisitos (The Rolling Review of Requirements - RRR)
  Resolución del Congreso:
    Todos los sistemas de observación copatrocinados por la OMM y la OMM utilizarán el RRR para diseñar redes, planificar la evolución y evaluar el desempeño.
  RRR es el proceso de la OMM para compilar, verificar y registrar los requisitos de los usuarios para todas las áreas de aplicación de la OMM y compararlas con las capacidades de observación.
  Las declaraciones de orientación (Statements of Guidance) son el resultado del análisis de lacunas (gap analysis):
    Nos muestran cómo cada área de aplicación es apoyada por WIGOS;

## Slide 6: La revisión continua de los requisitos (The Rolling Review of Requirements - RRR)

## Slide 7: Las Áreas de Aplicación de la OMM (The WMO Application Areas)
  Predicción numérica global del tiempo
  Predicción numérica de alta resolución
  Pronóstico inmediato y pronóstico a muy corto plazo
  Pronóstico estacional e interanual
  Meteorología aeronáutica
  Pronosticar la composición atmosférica
  Control de la composición atmosférica
  Composición atmosférica para aplicaciones urbanas
  Aplicaciones oceánicas
  Meteorología agrícola
  Hidrología
  El monitoreo climático (realizado por medio del GCOS)
  Aplicaciones climáticas
  Space Weather

## Slide 8: La Fase Pre-Operacional del WIGOS (2016-2019) (The WIGOS Pre-Operational Phase)
  Cinco áreas prioritarias principales:
    Mecanismos nacionales de aplicación, coordinación y gobernación del WIGOS
    Material normativo del WIGOS, complementado con el material de orientación necesario
    Recurso de Información del WIGOS, incluyendo OSCAR, especialmente OSCAR / Surface
    Sistema de monitoreo de calidad de datos WIGOS (WDQMS)
    Estructura regional; Centros Regionales de WIGOS
Las áreas prioritarias III y IV nos permitirán:
-describir lo que es WIGOS y medir lo bien que funciona
Función inicial de este área prioritaria (RWCs):
Proporcionar apoyo para las áreas III y IV

## Slide 9: Índice
OSCAR y el RRR
Las tres bases de datos de OSCAR
El Estándar de Metadatos del WIGOS
El sitio web de OSCAR / Surface
La API de “máquina a máquina” y otros desarrollos
Esfuerzos de formación

## Slide 10: OSCAR
  WIGOS y el RRR son apoyados por 3 bases de datos de OSCAR:
  OSCAR/Requirements,
    Requisitos para las observaciones (cada AA) independiente de la tecnología,
    Expresado en unidades de variables geofísicas (260 en total actualmente);
  OSCAR/Space
    Capacidades de todos los sensores satelitales, ya sean históricos, operacionales o planificados
  OSCAR/Surface
    Capacidades basadas en la superficie; Desarrollado por MeteoSwiss para la OMM
  oscar.wmo.int/surface
"¿Qué es WIGOS"

## Slide 11: OSCAR/Requirements
  Para cada AA, se incluyen los siguientes requisitos:
    Resolución espacial (horizontal y vertical)
    Resolución temporal (ciclo de observación)
    Incertidumbre,
    La latencia (latency) de los datos,
  Cada requisito se expresa en términos de 3 valores separados:
    Threshold (Umbral) - las observaciones no son útiles a menos que se cumpla
    Break-through (Progreso) - óptima relación coste-beneficio
    Goal (Meta) - exceder esto no proporciona ningún beneficio adicional
  Establecido por CSB y otros equipos de expertos de la OMM con contribuciones de la comunidad científica

## Slide 12: Ejemplo de Variable: viento horizontal

## Slide 13: OSCAR/Surface (1)
  Repositorio de metadatos para todas observaciones de superficie
  Muy heterogéneo con múltiples propietarios y operadores
  Para estaciones de terrestres, aeronaves, barcos, boyas, radares
  Implementación práctica de la Norma de Metadatos del WIGOS
  ¿Qué debe entrar en OSCAR / Surface?
    Todas las estaciones WIGOS
    - obligatorio para aquellas que intercambian datos a nivel internacional
    Utilice OSCAR incluso cuando no se compartan datos
    OSCAR se puede utilizar como base de metadatos de estaciones nacionales
    Utilícelo para la planificación de la red y para documentar la evolución de los sistemas de observación

## Slide 14: OSCAR/Surface (2)
  OSCAR / Surface está reemplazando el volumen A de WMO Pub. 9,
  También incluirá información de componentes que no son del Sistema Global de Observación
  Desarrollado conjuntamente por la OMM y MeteoSwiss
  Modo operativo iniciado el 2 de mayo de 2016
  El período de transición durará 2 años:
    Los miembros deben proporcionar sus metadatos WIGOS directamente en OSCAR/Surface o
    … seguir utilizando los procedimientos existentes de la OMM para el Vol.A
  Principales prioridades para 2016-19:
    Formación/Capacitación a los Miembros para insertar, editar y usar a OSCAR / Surface

## Slide 15: Integración inicial de datos en OSCAR/Surface
GAWSIS
  Estaciones de Global Atmosphere Watch = 1.053
WMO Pub 9 Vol A
  Catálogo de estaciones GOS >13.026
JCOMMOPS
  Elemento marino del GOS/GOOS >11.387
WMO Radar DB
  Radares meteorológicos de todo el mundo >762
AMDAR
  Próximamente …
# stations

## Slide 16: Distribución mundial del acceso a OSCAR/Surface

## Slide 17: Índice
OSCAR y el RRR
Las tres bases de datos de OSCAR
El Estándar de Metadatos del WIGOS
El sitio web de OSCAR / Surface
La API de “máquina a máquina” y otros desarrollos
Esfuerzos de formación

## Slide 18: El Estándar de Metadatos del WIGOS WIGOS Metadata Standard (WMDS)
  Metadatos WIGOS = metadatos de observación:
    Permite interpretar los valores de datos;
  No se trata de metadatos para búsqueda, relacionados con el acceso y recuperación de datos
    Eso es parte del Sistema de Información WIS de la OMM
  WMDS es un estándar semántico:
    Describe los elementos a ser reportados
  Aplicable a todos los sistemas de observación: in situ, remotos, fijos, móviles, terrestres, marítimos, sobre hielo, sobre ríos, etc.
  Destinado a ser utilizado por las 14 Áreas de Aplicación (AAs):
      http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/GOS-RRR.html

## Slide 19: El Estándar de Metadatos del WIGOS WIGOS Metadata Standard (WMDS)
    Desarrollado por el Equipo de Trabajo sobre WIGOS Metadatos
    Primera versión aprobada por Cg parte del Manual sobre WIGOS
    Ha entrado en vigor para los Miembros OMM en julio de 2016
    Una versión actualizada aprobada por EC-69 está disponible como un documento independiente: https://library.wmo.int/opac/doc_num.php?explnum_id=3653
    Lo que los Miembros tendrán que hacer para cumplir con los Regul.Téc. (WMO-No.49, Vol. I, Parte I, y Manual del WIGOS):
      Recopilar y mantener registros de metadatos WIGOS
      Proporcionar metadatos para observaciones intercambiadas internacion.
      Revisar las entradas actuales en OSCAR / Surface y mantenerlos al día
    El Guía de WIGOS (primera edición) incluye orientación sobre WMDS
      Disponible en línea desde junio 2016

## Slide 20: El Estándar de Metadatos del WIGOS WIGOS Metadata Standard (WMDS)
Obligaciones de información sobre metadatos:
Obligatorio – Se requiere para todas estaciones/plataformas
Condicional – Obligatorio si corresponde
(Por ej., la calibración del instrumento no es aplicable a observador humano)
Opcional - Deseable / útil, pero no obligatorio
Fases de implementación de WMDS:

## Slide 21: El Estándar de Metadatos del WIGOS WIGOS Metadata Standard (WMDS)
Extracto de los elementos WMDS por Fases de Implementación
Fases de implementación

## Slide 22: Índice
OSCAR y el RRR
Las tres bases de datos de OSCAR
El Estándar de Metadatos del WIGOS
El sitio web de OSCAR / Surface
La API de “máquina a máquina” y otros desarrollos
Esfuerzos de formación

## Slide 23: Sitio Web de OSCAR/Surface: oscar.wmo.int/surface

## Slide 24
OSCAR/Surface Website
Imágenes
de la AR IV
Zoom in…

## Slide 25: Ejemplo de los detalles de una estación

## Slide 26: Seguridad y gestión de usuarios
El proceso de autorización se basa en «relaciones de confianza» y diversas funciones de usuario
Editar todas las estaciones en el país
También: registrar nuevo contacto
NFP
Contacto de la estación
Admin
Registro
Editar estaciones asignadas
También: registrar nuevo contacto
Cada Miembro debe contar con un Punto Focal Nacional activo para OSCAR/Surface

## Slide 27: Índice
OSCAR y el RRR
Las tres bases de datos de OSCAR
El Estándar de Metadatos del WIGOS
El sitio web de OSCAR / Surface
La API de “máquina a máquina” y otros desarrollos
Esfuerzos de formación

## Slide 28: La interfaz de máquina a máquina (M-2-M)
  Para uso de los Miembros:
  Se está revisando el formato de intercambio de metadatos WIGOS
    Basado en las normas OGC O&M / ISO19156
    Soporta XML, posiblemente JSON
    Posiblemente proporciona plantillas CSV para
    estaciones, observaciones, instrumentos, contactos, etc.
  Especificación de API está en curso
    Transacciones de registros completos
    Transacciones de registros parciales («deltas»)
  Versión preliminar aprobada por CBS-16 (noviembre 2016) y por EC-69 (mayo 2017)

## Slide 29: Índice
OSCAR y el RRR
Las tres bases de datos de OSCAR
El Estándar de Metadatos del WIGOS
El sitio web de OSCAR / Surface
La API de “máquina a máquina” y otros desarrollos
Esfuerzos de formación

## Slide 30: Esfuerzos de formación
  En 2015/16 se realizaron varios talleres/eventos de formación
  Hay necesidad de capacitación práctica para los Puntos Focales Nacionales de OSCAR / Surface
Type of training | Content | Audience | Region | Language | Date
Classroom | Web interface | NFPs O/S | RA I | French | 4th Q 2016
Classroom | Web interface | NFPs O/S | RA I | English | 1st Q 2017
Classroom | Web interface | NFPs O/S | RA III/IV | Spanish | 1st Q 2017
Classroom | Web interface | NFPs O/S | RA VI | English | 2nd Q 2017
Classroom | Web interface | NFPs O/S | RA II | English | 2nd Q 2017
Classroom | Web interface | NFPs O/S | RA V | English | 3rd Q 2017
Webinar | M-2-M interface | Members IT staff | RA IV/VI | English | 3rd Q 2017
Webinar | M-2-M interface | Members IT staff | RA III/VI | Spanish | 3rd Q 2017
Webinar | M-2-M interface | Members IT staff | RA II/V | English | 4th Q 2017
Webinar | M-2-M interface | Members IT staff | RA I | English | 4th Q 2017
Webinar | M-2-M interface | Members IT staff | RA I | French | 4th Q 2017

## Slide 31: Créditos
  Project Team at MeteoSwiss (current)
    J Klausen, L Cappelletti, B Calpini, M Musa, M Brändli, L Koppa, C Walder, E Grüter, S Sandmeier, M Schäfer, A Rubli, T Hager, Attila Loos; (past) J Mannes, S Spreitzer, M Leutenegger, C Sigg, M Abbt, W Brunelli, J Mettler
  Project Team at WMO
    W Zhang, LP Riishojgaard, E Charpentier, J Lafeuille, T Pröscholdt
  Project Team at European Dynamics
    N Michas, T Galousis, C Kaskoura, M Ulmann, L Christou, N Pappa, …
  ICG-WIGOS, TT-WMD, IPET-MDRD (current)
    S Barrell, B Calpini, …
    K Monnik, J Klausen, J Swaykos, T Boston, U Looser, E Büyükbas, L Zhao, A Mestre, T Oakley, S Foreman, D Lockett, L Nunes; (past) R Atkinson
    D Lowe, J Tandy, …
  JCOMMOPS, GAW WDCs, NDACC, ET-WDC, …

## Slide 32
Gracias!
lfnunes@wmo.int
www.wmo.int/wigos