WMO Publication No. 306 - Manual on Codes

vOLUME ii - REGIONAL CODES AND NATIONAL CODING PRACTICES

region vi

## Notification from France and Spain:

NATIONAL CODE FORMS

The NIVOMET code used by France and Spain (see Volume II of the Manual on Codes, Regional and National Coding Practices) has been updated (SEE BELOW).

## CODE  NIVOMET  POUR  LA  TRANSMISSION

DES  OBSERVATIONS

NIVOMETEOROLOGIQUES

### AAXX  YYGGiw

IIiii   iRixh//  Nddff   1snTTT  29UUU  7wwW1W2  8NhCLCMCH  9GGgg

333  (1snTxTxTx  2snTnTnTn)  4/sss  7R24R24R24R24  907tt  931s's'

555  7IzZxZxZx  8Itdtqtqt  1snTsTsTs  E'nPsPsNvCn  L'1L'2L'3L'4L'5  L6L7L8L9L5

(2ddff  ssss’s’)  (4F1F2ecec)  (5IMvMvMv)

#### Edition mai 2007

Centre National de Recherches Météorologiques – Centre d’Etudes de la Neige – 1441 rue de la Piscine – 38400 SAINT MARTIN D’HERES

CODE NIVOMET POUR LA TRANSMISSION

DES OBSERVATIONS NIVOMETEOROLOGIQUES

Forme générale

SECTION 0  AAXX  YYGGiw

SECTION 1  Iiiii  iRixh//  Nddff  1snTTT  29UUU  7wwW1W2  8NhCLCMCH  9GGgg

SECTION 3  333  (1snTxTxTx  2snTnTnTn)  4/sss  7R24R24R24R24  907tt  931s's'

SECTION 5  555  7IzZxZxZx  8Itdtqtqt  1snTsTsTs  E'nPsPsNvCn  L'1L'2L'3L'4L'5  L6L7L8L9L5  (2ddff  ssss’s’)  (4F1F2ecec)  (5IMvMvMv)

Note : Les groupes de la section 5 sont transmis sur une seule ligne.

SECTION 0– AAXX   YYGGiw

YYGGiw

iw	Indicateur de capteur et unité de mesure du vent

iw = 1 (vent en m/s).

SECTION 1 –  IIiii  iRixh//   Nddff   1snTTT   29UUU   7wwW1W2  8NhCLCMCH   9GGgg

Indicatif

IIiii

IIiii	Indicatif international du poste nivo-météorologique

Indicateurs et hauteur des nuages

iRixh//

iR	Indicateur de l’inclusion ou omission des données de précipitations

iR = 2 à 08h.

iR = 4 à 13h.

ix	Indicateur du mode d’exploitation du poste et temps présent

ix = 1.

h	Hauteur au-dessus de la station de la base du nuage le plus bas observé

| Chiffre du code | Descriptif |
| --- | --- |
| 0 | Moins de 50 m | ┐ |  |
| 1 | 50 à 100 m exclus | │ |  |
| 2 | 100 à 200 m ‘’ | │ |  |
| 3 | 200 à 300 m ‘’ | │ |  |
| 4 | 300 à 600 m ‘’ | ├ | Nuages au-dessus de la station |
| 5 | 600 à 1000 m ‘’ | │ |  |
| 6 | 1000 à 1500 m ‘’ | │ |  |
| 7 | 1500 à 2000 m ‘’ | │ |  |
| 8 | 2000 à 2500 m ‘’ | ┘ |  |
| 9 | 2500 m ou plus, ou pas de nuages |
| / | Hauteur de la base des nuages inconnue ou base de nuages à un niveau inférieur et sommet à un niveau supérieur à celui de la station |

Nébulosité et vent

Nddff

N	Fraction de la voûte céleste masquée par tous les nuages dont la base est au-	dessus de la station

| Chiffre du code | Descriptif |
| --- | --- |
| 0 | Aucun nuage |
| 1 | 1 octa ou moins (mais pas sans nuage) |
| 2 | 2 octas |
| 3 | 3 octas |
| 4 | 4 octas |
| 5 | 5 octas |
| 6 | 6 octas |
| 7 | 7 octas ou plus (mais pas 8 octas) |
| 8 | 8 octas (ciel complètement couvert) |
| 9 | Ciel invisible ou impossibilité d’évaluer la quantité de nuages |

dd	Direction d’où souffle le vent en dizaines de degrés

| Chiffre du code | Direction |
| --- | --- |
| 04 | Vent de Nord-Est |
| 09 | Vent d’Est |
| 13 | Vent de Sud-Est |
| 18 | Vent de Sud |
| 22 | Vent de Sud-Ouest |
| 27 | Vent d’Ouest |
| 31 | Vent de Nord-Ouest |
| 36 | Vent de Nord |

Vent calme est chiffré = 00.

Direction variable est chiffrée = 99.

La direction indiquée est la direction vraie par rapport au Nord géographique.

ff	Vitesse du vent

La vitesse du vent est indiquée en mètres par seconde. Utiliser un anémomètre, si cet appareil est étalonné en nœuds, diviser le nombre lu par 2 pour obtenir des mètres/seconde.

Si la station n’est pas équipée d’anémomètre, on peut donner une approximation de la vitesse du vent en fonction du code simplifié suivant :

| Chiffre du code | Descriptif |
| --- | --- |
| 00 | Calme, pas de vent, fumées verticales |
| 02 | Fumées légèrement inclinées, drapeaux agités |
| 07 | Les drapeaux flottent, les branches sont agitées |
| 14 | Les grosses branches remuent, les fils téléphoniques sifflent |
| 20 | Marche contre le vent pénible |
| 30 | Violente tempête dégâts importants |

Température de l’air

1SnTTT

Sn	Signe de la valeur de la température

Sn = 0 : positif ou nul ; Sn = 1 : négatif.

TTT	Température de l’air en dixièmes de degrés Celsius (mesurée sous abri)

Temps présent et temps passé

7wwW1W2

ww	Temps présent au moment de l’observation

| Chiffre du code | Descriptif |
| --- | --- |
| 00 | Aucun des phénomènes suivants à la station au moment de l’observation : brouillard, pluie, neige ou orage |
| 44 | Brouillard mais ciel visible | ┐ |  |
| 45 | Brouillard ciel invisible | ├ | BROUILLARD |
| 48 | Brouillard déposant du givre mais ciel visible | │ |  |
| 49 | Brouillard déposant du givre ciel invisible | ┘ |  |
| 16 | Chute de pluie en vue, mais pas à la station | ┐ |  |
| 60 | Pluie faible intermittente | │ |  |
| 61 | Pluie faible continue (sans interruption depuis le début) | │ |  |
| 63 | Pluie modérée | ├ | PLUIE |
| 65 | Pluie forte | │ |  |
| 67 | Pluie se congelant | │ |  |
| 69 | Pluie et neige mêlées | │ |  |
| 81 | Averse(s) de pluie | ┘ |  |
| 16 | Chute de neige en vue, mais pas à la station | ┐ |  |
| 36 | Chasse-neige à la station | │ |  |
| 70 | Neige faible intermittente | │ |  |
| 71 | Neige faible continue (sans interruption depuis le début) | │ |  |
| 73 | Neige modérée | ├ | NEIGE |
| 75 | Neige forte | │ |  |
| 84 | Averse(s) de neige mêlée de pluie | │ |  |
| 86 | Averse(s) de neige | │ |  |
| 88 | Averse(s) de grésil ou de neige roulée | ┘ |  |
| 17 | Orage entendu mais pas de précipitation à la station | ┐ |  |
| 95 | Orage avec pluie ou neige à la station | ├ | ORAGE |
| 96 | Orage avec grésil ou grêle à la station | ┘ |  |

Si 2 types de temps sont présents au moment de l’observation, ww est le chiffre du code le plus élevé.

W1 et W2	Temps depuis la dernière observation

| Chiffre du code | Descriptif |
| --- | --- |
| 0 | Aucun phénomène significatif |
| 3 | Il y a eu de la chasse-neige à la station |
| 4 | Il y a eu du brouillard |
| 6 | Il y a eu de la pluie, de la bruine… (eau liquide) |
| 7 | Il a neigé, grêlé… (cristaux de neige) |
| 9 | Il y a eu de l’orage |

Les chiffres du code W1 et W2 doivent décrire le plus complètement possible les conditions météorologiques qui ont régné avec l’observation.

Si 2 types de temps ont régné depuis la dernière observation : W1 est le chiffre du code le plus élevé, W2 est le chiffre du code le plus petit.

Si un seul type de temps a régné on transmet 2 fois le même chiffre du code W1 = W2.

Si on ignore totalement le temps passé on transmet W1 W2 = // (2 fois la barre).

Si on ne connaît qu’une partie du temps passé on le chiffre W1 et pour W2 on met / (1 fois la barre).

Humidité

29UUU

UUU	Humidité de l’air en %

Nuages

8NhCLCMCH

Nh	Nébulosité en octas de la couche des nuages les plus bas du genre CL ou CM 	au-dessus de la station

| Chiffre du code | Descriptif |
| --- | --- |
| 0 | Pas de nuage ou nuage du genre CH seul |
| 1 à 8 | Fraction de ciel couvert en octas |
| 9 | Le ciel est invisible pour cause de brouillard ou de chasse-neige |

CL	Nuages bas

| Chiffre du code |  | Descriptif |
| --- | --- | --- |
| 0 | Pas de nuages bas |  |
| 2 | Cumulus …………………….. | Nuages à base plate et horizontale se développant verticalement en forme de mamelons ou de choux fleurs. |
| 5 | Stratocumulus ……………... | Bancs ou couche de nuages gris ou blanchâtres, accrochant généralement le sommet des montagnes. La base peut être floue ou nette et généralement horizontale. |
| 6 | Stratus ………………………. | Couche de nuages souvent continue, parfois sous forme de bancs déchiquetés accrochant toujours les flancs des massifs à faible hauteur au-dessus de l’observateur. |
| 9 | Cumulonimbus …………….. | Nuage dense et puissant à extension verticale considérable en forme de montagne ou de tour. Ces nuages, dont la base est très sombre, peuvent donner lieu à des orages et à des précipitations généralement fortes de pluie, neige, grésil ou grêle, accompagnées parfois de brusque coup de vent |
| / | Station dans le brouillard, ciel invisible |

CM	Nuages moyens

| Chiffre du code |  | Descriptif |
| --- | --- | --- |
| 0 | Pas de nuages moyens |  |
| 1 | Altostratus ………………….. | Couche grisâtre généralement à base uniforme, laissant entrevoir le soleil sans phénomène de halo. |
| 2 | Nimbostratus ……………….. | Couche de nuages très sombres masquant toujours le soleil, donnant lieu à des précipitations de pluie ou de neige plus ou moins continues. L’observateur de montagne se trouve souvent dans le nuage. |
| 3 | Altocumulus ………………... | Bancs ou couches de nuages blancs ou gris n’accrochant généralement pas le relief. |
| 4 | Altocumulus lenticulaire …. | Nuage isolé en forme de lentille ou d’amande amincie sur les bords, en général au-dessus d’un sommet. |
| 7 | Altocumulus altostratus ….. | Deux ou plusieurs couches d’altocumulus à des hauteurs différentes ou présence simultanée d’altocumulus et d’altostratus. |
| / | Les nuages moyens sont invisibles |

CH	Nuages élevés

| Chiffre du code |  | Descriptif |
| --- | --- | --- |
| 0 | Pas de nuages élevés |  |
| 2 | Cirrus ………………………… | Nuages en filaments plus ou moins enchevêtrés n’accrochant jamais le relief. |
| 7 | Cirrostratus …………………. | Voile laiteux plus ou moins transparent donnant lieu au phénomène de halo. |
| 9 | Cirrocumulus ………………. | Bancs de petites balles floconneuses dont le diamètre apparent n’excède pas l’épaisseur d’un doigt. |
| / | Les nuages élevés sont invisibles |

La base des nuages est au-dessus de la station.

Un ciel clair au-dessus se chiffre 0000.

Si le ciel est invisible (on ne voit pas les nuages à cause du brouillard, chasse-neige…), le groupe est chiffré 9///.

Heure de l’observation

9GGgg

GGgg	Heure de l’observation en heures et minutes UTC

On retiendra l’heure de la mesure de température de l’air.

SECTION 3 –   333  (1snTxTxTx  2snTnTnTn)  4/sss  7R24R24R24R24  907tt  931s's'

Température maximale de l’air

1SnTxTxTx

Sn	Signe de la valeur de la température

Sn = 0 : positif ou nul ; Sn = 1 : négatif.

TxTxTx	Température maximale en dixièmes de degrés Celsius

Ce  groupe est transmis à 08 H, il est omis à 13 H.

Note : Il indique la température maximale pour la période de 24 heures qui précède.

Température minimale de l’air

2SnTnTnTn

Sn	Signe de la valeur de la température

Sn = 0 : positif ou nul ; Sn = 1 : négatif.

TnTnTn	Température minimale en dixièmes de degrés Celsius

Ce  groupe est transmis à 08 H, il est omis à 13 H.

Note : Il indique la température minimale pour la période de 24 heures qui précède.

Epaisseur totale de neige

4/sss

sss	Epaisseur totale de la neige en centimètres

Relevée sur la perche à neige elle est exprimée en centimètres entiers.

Précipitation

7R24R24R24R24

R24R24R24R24	Quantité de précipitations recueillies en 24 heures, exprimée en dixièmes de millimètres

Ce groupe est obligatoire à 08 H, il n’est pas transmis à 13 H.

Durée

907tt

tt	Durée de la période de référence pour la mesure d’épaisseur de neige fraîche

Selon la table de code 4077 : tt=68 (plus de 18h) à l’obs du matin, tt=50 (5h)à l’obs de l’après-midi

Epaisseur de neige fraîche

931s's'

s's'	Epaisseur en centimètres, relevée sur la planche à neige, de la neige fraîche tombée à la station

Relevée sur la planche à neige, hauteur en centimètres entiers.

Si l’épaisseur est comprise entre 0 et 1 cm, on doit chiffrer s’s’ = 01.

Si l’épaisseur dépasse 1 mètre, on chiffre s’s’ = 99.

Note : La planche à neige n’est dégagée qu’une seule fois par jour, après l’observation de 08 H.

SECTION 5  555  7IzZxZxZx  8Itdtqtqt  1snTsTsTs  E'nPsPsNvCn  L'1L'2L'3L'4L'5  L6L7L8L9L5  (2ddff  ssss’s’)  (4F1F2ecec)  (5IMvMvMv)

Altitude de la limite pluie-neige

7IzZxZxZx

Iz	Indicateur de l’altitude maxi de la limite pluie-neige

| Chiffre du code | Descriptif |
| --- | --- |
| 0 | L’altitude maximale de la limite pluie-neige est égale à la valeur ZxZxZx. Depuis la dernière observation, la pluie est remontée (temporairement) jusqu’à cette altitude |
| 1 | L’altitude maximale de la limite pluie-neige est supérieure à la valeur ZxZxZx. Depuis la dernière observation, Il a plu au moins jusqu’à cette altitude |
| 2 | L’altitude maximale de la limite pluie-neige est inférieure à la valeur ZxZxZx. Depuis la dernière observation, Il a toujours neigé en dessous de cette altitude |
| / | Altitude de la limite pluie-neige inconnue ou pas de précipitations. |

Zx Zx Zx	Altitude maxi de la limite pluie-neige depuis la dernière observation, en décamètres

On entendra par limite pluie-neige, l’altitude au-dessus de laquelle il ne tombe (ou il n’est tombé) que de la neige.

Cette observation est faite à 8h et à 13h.

Transport de neige par le vent

8Itdtqtqt

It	Indicateur du type de capteur de transport de neige

| Chiffre du code | Type de capteur |
| --- | --- |
| 1 | Driftomètre avec sachets |
| 2 | Flowcapt |
| / | Pas de mesure |

dt	Direction dominante du transport de neige en 24h

| Chiffre du code | Direction |
| --- | --- |
| 0 | Pas de transport de neige |
| 1 | Nord-Est |
| 2 | Est |
| 3 | Sud-Est |
| 4 | Sud |
| 5 | Sud-Ouest |
| 6 | Ouest |
| 7 | Nord-Ouest |
| 8 | Nord |
| 9 | Plusieurs directions |
| / | Inconnu |

Direction du vent qui produit le transport de neige. Pour le driftomètre : direction de l’ouverture du sachet où l’on a recueilli la plus grande quantité de neige. Pour le flowcapt : direction dominante sur 24h.

qtqt	quantité de neige transportée

Pour le driftomètre : en dizaine de grammes, quantité maximale de neige récoltée dans un sachet.

Pour le flowcapt : en g.m-2.s-1, flux moyen sur 24h. Pour une mesure de plus de 99 g.m-2.s-1, on chiffre qtqt=99.

Température de surface de la neige

1SnTsTsTs

Sn	Signe de la valeur de la température

Sn = 0 : positif ou nul ; Sn = 1 : négatif.

TsTsTs	Température de la surface de la neige en dixièmes de degrés Celsius

La température TsTsTs est au plus égale à 0 °C.

Le réservoir ou la sonde métallique du thermomètre doivent être enfoncés horizontalement à 10 cm environ au-dessous de la surface de la neige.

Mesures neige, nuages en vallée, chasse-neige

E’nPsPsNvCn

E’n	Etat de la neige

| Chiffre du code | Etat de la neige |
| --- | --- |
| 0 | Neige fraîche (ou récente) sèche |
| 1 | Givre de surface |
| 2 | Neige fraîche (ou récente) humide |
| 3 | Neige soufflée non portante |
| 4 | Neige soufflée portante |
| 5 | Vieille neige humide portante ou non portante |
| 6 | Vieille neige sèche et meuble (non croûtée, non soufflée) |
| 7 | Croûte de regel non portante |
| 8 | Croûte de regel portante |
| 9 | Surface lisse et glacée |

Les termes « portante » et « non portante » s’attachent à un observateur de poids moyen (70 kg) à pied, sans skis.

Le terme croûte de regel s’attache à de la neige durcie par humidification puis regel.

PsPs	Profondeur de pénétration de la sonde de battage en centimètres

Le tube de battage doit être posé verticalement (sans pression) sur la couche de neige.

Si l’enfoncement est supérieur à 99 cm, chiffrer 99 et préciser en clair, en fin de message, la profondeur de l’enfoncement.

Nv	Nuages dans la vallée

| Chiffre du code |  | Altitude du sommet des nuages |
| --- | --- | --- |
| 0 | Pas de nuage dans la vallée |  |
| 1 | Nuages isolés | Inférieure à 1000 m |
| 2 | ‘’ | Entre 1000 et 1500 m |
| 3 | ‘’ | Supérieure à 1500 m |
| 4 | Mer de nuage partielle | Inférieure à 1000 m |
| 5 | ‘’ | Entre 1000 et 1500 m |
| 6 | ‘’ | Supérieure à 1500 m |
| 7 | Mer de nuage complète | Inférieure à 1000 m |
| 8 | ‘’ | Entre 1000 et 1500 m |
| 9 | ‘’ | Supérieure à 1500 m |
| / | Observation impossible | (station dans le brouillard) |

Le sommet des nuages est en dessous du niveau de la station.

Cn	Chasse-neige en altitude (la direction de la chasse-neige est celle du vent qui la produit)

| Chiffre du code | Direction et force |
| --- | --- |
| 0 | Pas de chasse-neige |
| 1 | Il y a eu de la chasse-neige depuis la dernière observation et pas de chasse-neige en altitude au moment de l’observation |
| 2 | Chasse-neige modérée d’Est |
| 3 | Chasse-neige modérée de Sud |
| 4 | Chasse-neige modérée d’Ouest |
| 5 | Chasse-neige modérée de Nord |
| 6 | Chasse-neige forte d’Est |
| 7 | Chasse-neige forte de Sud |
| 8 | Chasse-neige forte d’Ouest |
| 9 | Chasse-neige forte de Nord |
| / | Observation impossible (nuages ou brouillard) |

Avalanches : départs spontanés

L’1L’2L’3L’4L’5

Avalanche(s) observée(s) depuis la dernière observation.

Chaque avalanche n’est signalée qu’une fois.

Avalanche en vue directe de l’observateur ou signalée sur le domaine de la station.

Seules les avalanches résultant d’un départ spontané sont décrites dans ce groupe.

L’1	Nombre d’avalanche(s) observée(s)

| Chiffre du code | Nombre d’avalanches observées |
| --- | --- |
| 0 | Rien à signaler. Pas d’avalanches, seules des coulées superficielles peuvent être observées |
| 1 | Une avalanche |
| 2 | Deux avalanches observées |
| 3 | Trois avalanches observées |
| 4 | Quatre avalanches observées |
| 5 | Cinq avalanches observées |
| 6 | Six à dix avalanches |
| 7 | Onze à vingt avalanches observées |
| 8 | Vingt et un à trente avalanches observées |
| 9 | Plus de trente avalanches observées |
| / | Inconnu (observation impossible) |

L’2	Taille des avalanches

| Chiffre du code | Taille des avalanches |
| --- | --- |
| 0 | Rien à signaler. Pas d’avalanches, seules des coulées superficielles peuvent être observées |
| 1 | Petite(s) |
| 2 | Surtout petites rarement (1 à 2) moyennes |
| 3 | Surtout moyenne (s) (pas de grosses) |
| 4 | Surtout petite(s) et rarement grosses |
| 5 | Surtout moyenne(s) et rarement grosses |
| 6 | Surtout grosse(s) |
| 7 | Au moins une grosse avalanche avec un trajet inhabituel |
| / | Inconnu (observation impossible) |

L’3	Genre des avalanches

Avalanches les plus représentatives.

| Chiffre du code | Type d’avalanche |
| --- | --- |
| 0 | Rien à signaler. Pas d’avalanches, ni de coulées, ni de fissures |
| 1 | Aucune avalanche mais fissure(s) dans le manteau neigeux. |
| 2 | Coulées, sèches ou humides |
| 3 | Avalanche(s) de neige récente, sèche, départ ponctuel |
| 4 | Avalanche(s) de neige récente, humide, départ ponctuel |
| 5 | Avalanches(s) de plaque friable (départ linéaire, neige sèche, dépôt plutôt fin) |
| 6 | Avalanche(s) de plaque dure de surface (départ linéaire, neige sèche, dépôt de blocs) |
| 7 | Avalanche(s) de surface de vieille neige humide ou mouillée |
| 8 | Avalanche(s) de plaque de fond de neige sèche (départ linéaire) |
| 9 | Avalanche(s) de fond de vieille neige humide ou mouillée (départ ponctuel ou linéaire) |
| / | Inconnu |

L’4	Altitude de la zone de départ

| Chiffre du code | Altitude de départ de l’avalanche |
| --- | --- |
| 0 | Rien à signaler |
| 1 | Inférieure à 1500 m |
| 2 | Entre 1500 et 1750 m |
| 3 | Entre 1750 et 2000 m |
| 4 | Départ à plusieurs altitudes mais la plupart inférieures à 2000 m |
| 5 | Entre 2000 et 2250 m |
| 6 | Entre 2250 et 2500 m |
| 7 | Entre 2500 et 3000 m |
| 8 | Supérieure à 3000 m |
| 9 | Départ à plusieurs altitudes mais la plupart supérieures à 3000 m |
| / | Inconnue |

L’5	Exposition de la zone de départ

| Chiffre du code | Exposition de l’avalanche |
| --- | --- |
| 0 | Rien à signaler |
| 1 | La plupart en versant Nord-Est |
| 2 | La plupart en versant Est |
| 3 | La plupart en versant Sud-Est |
| 4 | La plupart en versant Sud |
| 5 | La plupart en versant Sud-Ouest |
| 6 | La plupart en versant Ouest |
| 7 | La plupart en versant Nord-Ouest |
| 8 | La plupart en versant Nord |
| 9 | Aucune orientation privilégiée |
| / | Inconnu |

Avalanches : déclenchements provoqués

L6L7L8L9L5

Seules les avalanches résultant d’un déclenchement provoqué sont décrites dans ce groupe.

Le déclenchement de l’avalanche peut être provoqué soit accidentellement, au passage d’un skieur par exemple, soit artificiellement par des explosifs.

Avalanche(s) observée(s) depuis la dernière observation

Chaque avalanche n’est signalée qu’une fois.

Avalanche en vue directe de l’observateur ou signalée sur le domaine de la station.

L6	Types de déclenchement

| Chiffre du code | Type de déclenchement provoqué d’avalanche |
| --- | --- |
| 0 | Rien à signaler. Pas de tirs, aucune avalanche |
| 1 | Aucune avalanche (tous tirs négatifs) |
| 2 | Déclenchements artificiels positifs (la plupart des tirs négatifs, quelques tirs positifs) |
| 3 | Déclenchements artificiels positifs ( la plupart des tirs positifs, quelques tirs négatifs) |
| 4 | 1 Déclenchement accidentel (pas de tirs ou tirs négatifs) |
| 5 | 1 Déclenchement accidentel (au moins 1 tir positif) |
| 6 | Plusieurs déclenchements accidentels (pas de tirs ou tirs négatifs) |
| 7 | Plusieurs déclenchements accidentels (au moins 1 tir positif) |
| / | Inconnu (observation impossible) |

L7	Genre des avalanches (identique à L’3 départs spontanés)

Avalanches les plus représentatives.

| Chiffre du code | Type d’avalanche |
| --- | --- |
| 0 | Rien à signaler. Pas d’avalanches, ni de coulées, ni de fissures |
| 1 | Aucune avalanche mais fissure(s) dans le manteau neigeux. |
| 2 | Coulées, sèches ou humides |
| 3 | Avalanche(s) de neige récente, sèche, départ ponctuel |
| 4 | Avalanche(s) de neige récente, humide, départ ponctuel |
| 5 | Avalanches(s) de plaque friable (départ linéaire, neige sèche, dépôt plutôt fin) |
| 6 | Avalanche(s) de plaque dure de surface (départ linéaire, neige sèche, dépôt de blocs) |
| 7 | Avalanche(s) de surface de vieille neige humide ou mouillée |
| 8 | Avalanche(s) de plaque de fond de neige sèche (départ linéaire) |
| 9 | Avalanche(s) de fond de vieille neige humide ou mouillée (départ ponctuel ou linéaire) |
| / | Inconnu |

L8	Altitude de la zone de départ (identique à L’4 départs spontanés)

| Chiffre du code | Altitude de départ de l’avalanche |
| --- | --- |
| 0 | Rien à signaler |
| 1 | Inférieure à 1500 m |
| 2 | Entre 1500 et 1750 m |
| 3 | Entre 1750 et 2000 m |
| 4 | Départ à plusieurs altitudes mais la plupart inférieures à 2000 m |
| 5 | Entre 2000 et 2250 m |
| 6 | Entre 2250 et 2500 m |
| 7 | Entre 2500 et 3000 m |
| 8 | Supérieure à 3000 m |
| 9 | Départ à plusieurs altitudes mais la plupart supérieures à 3000 m |
| / | Inconnue |

L9	Exposition de la zone de départ (identique à L’5 départs spontanés)

| Chiffre du code | Exposition de l’avalanche |
| --- | --- |
| 0 | Rien à signaler |
| 1 | La plupart en versant Nord-Est |
| 2 | La plupart en versant Est |
| 3 | La plupart en versant Sud-Est |
| 4 | La plupart en versant Sud |
| 5 | La plupart en versant Sud-Ouest |
| 6 | La plupart en versant Ouest |
| 7 | La plupart en versant Nord-Ouest |
| 8 | La plupart en versant Nord |
| 9 | Aucune orientation privilégiée |
| / | Inconnu |

L5	Estimation du risque

| Chiffre du code |  |
| --- | --- |
| 1 | Risque faible |
| 2 | Risque limité |
| 3 | Risque marqué |
| 4 | Risque fort |
| 5 | Risque très fort |
| / | Inconnu |

Vent et neige en altitude

(2ddff     ssss's')

Ces 2 groupes permettent de chiffrer les données de vent et de neige en altitude lorsque le poste météorologique est équipé d’anémomètre, de perche et de planche à neige en haut des pistes.

Les 2 groupes sont transmis simultanément et obligatoirement si le poste est équipé d’instruments en altitude ; si ce n’est pas le cas, les 2 groupes sont omis.

dd	Direction d’où souffle le vent en dizaine de degrés

| Chiffre du code | Descriptif |
| --- | --- |
| 04 | Vent de Nord-Est |
| 09 | Vent d’Est |
| 13 | Vent de Sud-Est |
| 18 | Vent de Sud |
| 22 | Vent de Sud-Ouest |
| 27 | Vent d’Ouest |
| 31 | Vent de Nord-Ouest |
| 36 | Vent de Nord |

Vent calme est chiffré 00.

Direction variable est chiffrée 99.

La direction indiquée est la direction vraie par rapport au Nord géographique.

ff	Vitesse du vent

La vitesse du vent est indiquée en mètres par seconde. Utiliser un anémomètre, si cet appareil est étalonné en nœuds, diviser le nombre lu par 2 pour obtenir des mètres/seconde.

sss	Epaisseur totale en centimètres de la couche de neige au sol, au point de mesure 	d’altitude

Le point de mesure en altitude est en général situé en haut des pistes, bien au-dessus du poste météorologique lui même.

L’épaisseur totale de la neige sss est relevée sur la perche à neige, elle est exprimée en centimètres entiers.

s's'	Epaisseur, en centimètres, de la neige fraîche tombée en altitude

Relevée sur la planche à neige, hauteur en centimètres entiers.

Si l’épaisseur est comprise entre 0 et 1 cm, on doit chiffrer s's' = 01.

Si l’épaisseur dépasse 1 mètre on chiffre s's' = 99.

Note : La planche à neige n’est dégagée qu’une seule fois par jour, après l’observation de 08 H.

Type des grains de surface et épaisseur de regel

(4F1F2ecec)

F1F2	Type des grains de surface

| Chiffre du code | Descriptif |
| --- | --- |
| 1 | Neige fraîche |
| 2 | Particules reconnaissables |
| 3 | Grains fins |
| 4 | Faces planes |
| 5 | Gobelets |
| 6 | Grains ronds |
| 7 | Croûtes |
| 8 | Givre de surface |
| 9 | Neige roulée |
| / | Inconnu |

F1 Indique le type de grains majoritaire en surface.

F2 Indique le type de grains majoritaire entre la surface et le niveau – 10cm.

ecec	épaisseur de la croûte de regel en cm

Epaisseur de la croûte de regel de surface ou, à défaut, de la croûte de regel présente dans les 10 cm sous la surface.

S’il n’y a pas de croûte de regel : ecec =00

Si l’épaisseur de la croûte de regel est inconnue  : ecec = //

Si l’épaisseur de la croûte de regel est de moins de 1 cm : ecec =01

Note : Ce groupe est facultatif.

Masse volumique

(5IMVMVMV)

I	Indicateur d’homogénéité de la couche (10 cm à partir de la surface)

| Chiffre du code | Descriptif |
| --- | --- |
| 0 | Il a neigé plus de 5 cm depuis la dernière observation (s's' >= 5 cm). Carottage vertical sur la planche. |
| 1 | Il n’a pas neigé (ou moins de 5 cm) et la couche de 10 cm sous la surface est homogène (une seule strate). Carottage horizontal entre la surface de la neige et le niveau –10cm. |
| 2 | Il n’a pas neigé (ou moins de 5 cm) et la couche de 10 cm sous la surface est constituée d’une ou plusieurs strates de nature ou de dureté différente. Pas de mesure de masse volumique. |

MVMVMV	Masse volumique en kg/m3

Mesure non effectuée : on chiffre MVMVMV avec trois barres obliques (MVMVMV = ///).

Note : Ce groupe est facultatif.